### Carte de Surveillance Maître Praesideo LBB4440/00

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

La carte de surveillance maître est un module maître qui fonctionne en coopération avec un ou plusieurs modules esclaves, dans le but de superviser le fonctionnement des haut-parleurs et du câblage des haut-parleurs à tension constante.

La carte de surveillance maître peut être montée à l'intérieur d'un amplificateur de puissance et est alimentée par l'alimentation de l'amplificateur. Elle est contrôlée par le contrôleur de l'amplificateur.

Une carte de surveillance maître unique interroge plusieurs cartes de surveillance de fin de ligne et cartes de surveillance de haut-parleur respectivement sur l'état de fonctionnement du câblage, y compris les branches, et des haut-parleurs proprement dits. La carte de surveillance maître est compatible avec les systèmes à tension constante de 70 et 100 V.

Elle communique avec les cartes de surveillance de fin de ligne et les cartes de surveillance de haut-parleur par le biais des lignes de haut-parleur existantes, sans câbles supplémentaires ni câblage blindé. La communication entre les cartes s'effectue à une haute fréquence, de manière inaudible, avec des techniques de modulation avancées pour réduire le risque de détection de fausses pannes. La surveillance de la présence et de l'état des cartes de surveillance doit être continue. Les défaillances au niveau des haut-parleurs sont détectées et signalées dans les 300 s, tandis que les défaillances au niveau de la ligne de haut-parleurs sont détectées et signalées dans les 100 s.

Il est possible de configurer à distance la carte de surveillance maître par le biais de l'interface réseau de l'amplificateur.

La carte de surveillance maître peut fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 55 °C.

Les anomalies sont transférées au contrôleur de l'amplificateur pour être reportées ensuite vers le contrôleur réseau Praesideo.

La carte de surveillance maître est certifiée par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

La carte de surveillance maître est une carte Praesideo LBB4440/00, fabriquée par Bosch Security Systems.