## Pupitre d’appel de base

Le pupitre d’appel est constitué d’un pied de table comprenant les éléments de commande et de contrôle et d’un microphone sur une tige mince, partiellement col de cygne.

Au moyen de 6 touches programmables et un bouton d’appel général l’on peut faire une présélection des zones à appeler. Chaque touche de zone est programmable, au moyen d’un logiciel PC accompagnant le système de base, pour atteindre n’importe quelle zone ou groupe de zones. Un grand bouton “parole” permet alors de démarrer l’appel.

Un nombre de lampes LED informent sur la présence de tension d’alimentation, les zones présélectionnées, des fautes éventuelles et l’état d’alarme.

Le gain peut être préréglé et le filtre coupe-basses ainsi que le limiteur mis en ou hors service.

Le pupitre d’appel peut être complété d’une ou de plusieures extensions.

Il doit être possible de raccorder jusque 8 pupitres d’appel sur le système de sonorisation.

Le raccordement se fait au moyen de câble STP ou FTP catégorie 5, avec des connecteurs RJ45.

Le pupitre est configuré via des micro-commutateurs dans le dessous du pied.

Caractéristiques techniques ( suivant CEI 268-4 ) :

Sensibilité nominale		: 85 dB SPL (gain à 0 dB)

Niveau de sortie nominal	: 700 mV

Niveau du gain		: +6 / 0 / -15 dB

Courbe de réponse 		: 100 Hz - 16 kHz

Distorsion (entrée nom.) 	: < 0,6 %

Limiteur			: limité à 2V, taux de compression 20 : 1

Filtre parole			: - 3 dB à 315 Hz, passe haut, 6 dB / octave

Alimentation 			: 24  V cc; max. 30 mA

Dimensions (H x L x P) 	: 40 x 100 x 235 mm (pied de table)

Longeur tige/col de cygne	: 390mm (y compris tête microphone)

Poids				: environ 1 kg

EMC				: conforme à EN55103-1 en EN55103-2

# Marque  	: Bosch

Type       	: LBB1956/00

Y compris: un câble RJ45 de 5m