## Extension pour pupitre d’appel

L’extension est constituée d’un pied de table, comprenant les éléments de commande et de contrôle ainsi que l’électronique. Ce pied a la même esthétique et les mêmes dimensions que le pied du pupitre de base.

Au moyen de 7 touches programmables l’on peut faire une présélection des zones à appeler. Chaque touche de zone est programmable, au moyen d’un logiciel PC accompagnant le système de base, pour atteindre n’importe quelle zone ou groupe de zones.

7 lampes LED indiquent les zones présélectionnées.

Un pupitre d’appel permet d’y raccorder jusque 8 extensions, tandis que le nombre maximum d’extensions dans tout le système de sonorisation ne peut excéder 32 unités.

Le raccordement au pupitre de base ou à une extension précédente se fait au moyen d’un câble plat équipé de connecteurs pour circuit imprimé .

Les différents pieds de table seront mécaniquement interconnectés de manière rigide.

Caractéristiques techniques:

Dimensions (H x L x P) 	: 40 x 100 x 235 mm

EMC				: conforme à EN55103-1 en EN55103-2

# Marque  	: Bosch

Type       	: LBB1957/00