Colonne acoustique pour l’intérieur et pour l’extérieur, 60 Watts

Colonne acoustique en boîtier métallique de couleur argentée, permettant une excellente reproduction de la parole et de la musique . Par l’application de filtres précis et le montage des haut-parleurs à différentes distances dans la colonne, en fonction de la gamme de fréquences à reproduire par chaque haut-parleur individuellement, on obtient une répartition du son sur un plan d’écoute très étendu. En outre, la colonne acoustique possède une bonne directivité et une suppression optimale des  lobes latéraux..

Un bloc céramique à 2 entrées/sorties pour un bouclage aisé, un fusible thermique et un câblage résistant au feu permettent d’éviter la mise hors service du circuit haut-parleur en cas d’endommagement de la colonne acoustique par un incendie. La colonne est équipée d’un support mural, permettant également un montage direct sur un statif de sol.

Spécifications techniques ( suivant IEC 268-5)

Puissance (PHC) 				: 60 W (prises 30W et 15W)

Puissance max. 				: 90 W

Pression acoustique 1kHz, 1m, 1Watt 	: 97 dB

Pression acoustique max. (1 kHz, 1m)	: 115 dB

Courbe de réponse (-10 dB) 			: 190Hz - 20kHz

Angle d’ouverture (1kHz,-6 dB)Hor./Vert. 	: 180°/50°

Angle d’ouverture (4kHz,-6 dB)Hor./Vert. 	: 118°/17°

Conforme aux normes de sécurité		: EN 60065

: IEC 60849 (Evacuation)

Certificat					: CE

Protection mécanique				: DIN 18032-3

Protection contre l’humidité et la poussière	: IP66 (suivant IEC 60529)

Protection effet Larsen			: « SAFE-test »

Dimensions (HxLxP) 				: 1200 x 160 x 90 mm

Poids 						: 9 kg

Marque 	: Bosch

Type 	    	: LBC3210/00