### Kit per stazione di chiamata remota Praesideo PRS-CSRK

### Specifiche tecniche e strutturali

Il Kit per stazione di chiamata remota è una scheda a circuiti stampati, che fornisce il collegamento per microfono, altoparlante, interruttori ed indicatori per consentire ad un installatore di creare pannelli della stazione di chiamata remota personalizzati.

La stazione di chiamata basata sul kit è dotata di un collegamento basato su FTP CAT-5 all'unità di interfaccia della stazione di chiamata, che a sua volta viene collegata ad una rete audio e di controllo, basata su cablaggio ibrido in fibra ottica, in grado di funzionare a loop ridondante. Tramite l'unità di interfaccia della stazione di chiamata, la stazione di chiamata remota è in grado di ricevere segnali audio e di controllo del funzionamento dalla rete e di comunicare il proprio stato al controller del sistema. È possibile collegare la stazione di chiamata remota all'interfaccia della stazione di chiamata tramite un cavo CAT-5 lungo fino a 1000 m. Il cavo CAT-5 trasporta i segnali audio e di controllo in formato digitale.

L'ingresso microfono è dotato di un limitatore e di un filtro vocale che migliorano l'intelligibilità del parlato ed impediscono la distorsione del segnale audio. La stazione di chiamata remota, insieme ad un'interfaccia della stazione di chiamata, contiene un processore audio digitale con equalizzatore parametrico a 3 bande ed equalizzatori shelving semiparametrici per il controllo dei bassi e degli alti, controllo della sensibilità ed un generatore e rilevatore di tono pilota per le attività di supervisione per monitorare i percorsi del segnale interno.

È dotata di un altoparlante di monitoraggio e di un collegamento per auricolare fornito di controllo del volume. L'operatore può ascoltare il tono di avviso e le parti preregistrate del messaggio di una chiamata tramite l'altoparlante o l'auricolare collegato per eseguirne il monitoraggio.

Alla stazione di chiamata è possibile collegare fino a 16 tastiere mediante un collegamento seriale. La stazione di chiamata fornisce l'alimentazione per le tastiere. Le tastiere collegate offrono varie opzioni di selezione per la stazione di chiamata.

La stazione di chiamata è configurabile in remoto tramite l'interfaccia di rete e viene alimentata dalla rete per una facile installazione o da un'alimentazione esterna (backup).

Fornisce due ingressi di controllo supervisionati per passare informazioni sullo stato dell'alimentazione, ad esempio da un'unità UPS al controller del sistema, tramite la rete.

È dotata di un sistema di supervisione per il monitoraggio delle funzioni e del funzionamento in conformità agli standard EN 60849 ed EN54-16. Sono disponibili diverse possibilità di connessione per i LED, che indicano lo stato della connettività di rete, lo stato operativo e le condizioni di errore. A scopo di registrazione, le condizioni di errore vengono inoltre notificate dall'unità ad un controller del sistema connesso in rete.

La stazione di chiamata remota basata sul kit supporta il funzionamento fail-safe, ad esempio, anche se si verifica un guasto del controller del sistema audio, la stazione di chiamata è ancora in grado di effettuare chiamate di emergenza a tutte le uscite audio della rete.

L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 55 °C.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, il kit della stazione di chiamata è certificato da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

La stazione di chiamata remota è un'unità Praesideo PRS-CSRK realizzata da Bosch Security Systems.