### Interfaccia CobraNet™ Praesideo LBB4404/00

### Specifiche tecniche e strutturali

L'interfaccia CobraNet™ è dotata di un'interfaccia di rete per il cablaggio ibrido in fibra ottica con doppia connessione di rete, in grado di funzionare a loop ridondante. L'interfaccia CobraNet™ fornisce anche un'interfaccia per una rete Ethernet standard basata su CobraNet™ con connessioni di rete ridondanti mediante cavo CAT-5. L'interfaccia di rete in fibra ottica dell'interfaccia CobraNet™ supporta segnali digitali multicanale audio e di controllo.

L'interfaccia CobraNet™ trasferisce fino a 4 canali audio digitali predefiniti dalla rete CobraNet™ ai canali audio assegnati dinamicamente sulla rete in fibra ottica. Contemporaneamente, l'interfaccia CobraNet™ trasferisce fino a 4 canali audio digitali assegnati dinamicamente dalla rete in fibra ottica ai 4 canali audio predefiniti sulla rete CobraNet™.

L'interfaccia CobraNet™ include la conversione della velocità di campionamento tra le velocità di campionamento audio della rete in fibra ottica (44,1 ksps) e CobraNet™ (48 ksps), conservando i livelli di volume.

Tale interfaccia viene alimentata dalla rete per una facile installazione. L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 55 °C ed è adatta per il montaggio in rack ad alta densità.

L'interfaccia CobraNet™ è dotata di un sistema di supervisione per il monitoraggio delle condizioni di funzionamento. Lo stato della connettività di rete e le condizioni di errore vengono visualizzati su un display LCD retroilluminato posto sul pannello anteriore. In condizioni di funzionamento normali il display LCD visualizza un nome configurabile per l'interfaccia CobraNet™ al fine di facilitarne l'identificazione ed una barra dell'indicatore del livello per ciascun ingresso ed uscita. A scopo di registrazione, le condizioni di errore vengono inoltre notificate dall'unità ad un controller del sistema connesso in rete.

L'interfaccia CobraNet™ dispone di 8 ingressi di controllo per gli interruttori di attivazione, con supervisione configurabile dei circuiti aperti e cortocircuiti. Gli ingressi di controllo dispongono di funzionalità configurabili, come ad esempio l'avvio automatico di un allarme di emergenza da parte di un rivelatore incendio oppure il controllo del volume della musica di sottofondo.

L'interfaccia CobraNet™ dispone di 5 uscite di controllo relè che possono essere configurate tramite la rete per diverse funzioni, come ad esempio la segnalazione degli errori o l'indicazione dell'attività di zona.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, l'interfaccia CobraNet™ è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

L'armadio dell'interfaccia CobraNet™ è di dimensioni pari a 19 pollici in larghezza e 2 unità in altezza che consentono un facile montaggio in rack senza che sia necessario spazio libero tra le unità del rack.

L'interfaccia CobraNet™ è un'unità Praesideo LBB4404/00 realizzata da Bosch Security Systems.