### Interfejs CobraNet™ Praesideo LBB4404/00

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Interfejs CobraNet™ jest wyposażony w interfejs sieciowy umożliwiający podłączenie hybrydowego okablowania światłowodowego z podwójnymi złączami sieciowymi, które umożliwia pracę w nadmiarowej pętli. Interfejs CobraNet™ oferuje także połączenie ze standardową, opartą na technologii Ethernet siecią CobraNet™ przy użyciu nadmiarowych połączeń kablami CAT-5. Światłowodowy interfejs sieciowy interfejsu CobraNet™ obsługuje przesyłanie cyfrowych sygnałów dźwiękowych i sterujących za pośrednictwem wielu kanałów.

Interfejs CobraNet™ przesyła sygnały maksymalnie 4 wcześniej zdefiniowanych cyfrowych kanałów audio z sieci CobraNet™ do dynamicznie przypisywanych kanałów audio w sieci światłowodowej. Jednocześnie interfejs CobraNet™ przesyła maksymalnie 4 dynamicznie przypisywane cyfrowe kanały audio z sieci światłowodowej do 4 wcześniej zdefiniowanych kanałów audio sieci CobraNet™.

Interfejs CobraNet™ umożliwia konwersję częstotliwości próbkowania między częstotliwością sygnału audio z sieci światłowodowej (44,1 kS/s) a częstotliwością sieci CobraNet™ (48 kS/s) bez zmiany poziomów głośności.

W celu ułatwienia instalacji interfejs CobraNet™ jest zasilany z sieci. Moduł jest zdolny do pracy w maksymalnej temperaturze 55°C, co umożliwia pracę w obudowie do montażu w szafie typu Rack.

Interfejs CobraNet™ jest wyposażony w system nadzoru do monitorowania warunków jego działania. Dane o stanie łączności w sieci i usterkach są wyświetlane na podświetlanym ekranie LCD na panelu przednim. W warunkach normalnego działania na tym ekranie widoczna jest konfigurowalna nazwa interfejsu CobraNet™ ułatwiająca identyfikację oraz pasek wskaźnika poziomu sygnału dla każdego wejścia i wyjścia. Moduł raportuje także usterki w celu zarejestrowania tych danych przez podłączony do sieci sterownik systemu.

Interfejs CobraNet™ posiada 8 wejść sterujących do przełączników aktywacji z możliwością konfigurowalnego nadzoru zwarć i przerw w obwodzie. Wejścia sterujące posiadają konfigurowalne funkcje, jak na przykład automatyczne uruchomienie alarmu w przypadku aktywacji przez czujkę pożarową lub sterowanie głośnością muzyki w tle.

Interfejs CobraNet™ jest wyposażony w 5 wyjść sterujących z przekaźnikami, które można konfigurować poprzez sieć do obsługi różnych funkcji, na przykład sygnalizacji usterki lub aktywności w strefie.

Interfejs CobraNet™ posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Obudowa interfejsu CobraNet™ ma 19 cali szerokości i wysokość 2U, co zapewnia łatwy montaż w przypadku braku wolnego miejsca między modułami.

Jako interfejs CobraNet™ stosowane jest urządzenie Praesideo LBB4404/00 firmy Bosch Security Systems.