### Удаленная вызывная станция Praesideo PRS-CSR

### Архитектурные и инженерные характеристики

Удаленная вызывная станция посредством неэкранированной витой пары CAT-5 должна подключаться к интерфейсу вызывной станции, который, в свою очередь, подключается к аудио- и управляющей сети, базирующейся на оптоволоконных гибридных кабелях и обеспечивающей топологию резервированного кольца. Через интерфейс вызывной станции удаленная вызывная станция должна получать звуковые и управляющие контрольные сигналы из сети и сообщать о своем состоянии системному контроллеру. Должна иметься возможность подключения удаленной вызывной станции к интерфейсу вызывной станции посредством кабеля CAT-5 длиной до 1000 м. По кабелю CAT-5 должны передаваться звуковые и управляющие сигналы в цифровом формате.

Удаленная вызывная станция должна иметь кардиоидный контролируемый микрофон на гибкой подставке "гусиная шея", обеспечивающий хорошую разборчивость речи. Она должна включать в себя лимитер и речевой фильтр для улучшения разборчивости речи и предотвращения отсечения аудиосигнала. Удаленная вызывная станция в сочетании с интерфейсом вызывной станции должна оснащаться цифровым аудиопроцессором с 3-полосным параметрическим эквалайзером, полупараметрическими эквалайзерами с фильтрами плавного подъема и спада для управления низкими и высокими частотами, контролем чувствительности, генератором контрольного сигнала и детектором для мониторинга внутреннего тракта прохождения сигнала.

Она должна иметь контрольный громкоговоритель с регулировкой громкости и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. При подключении гарнитуры микрофон на гибкой подставке и внутренний громкоговоритель должны отключаться автоматически. Для мониторинга оператором через громкоговоритель или гарнитуру должен быть слышен звуковой сигнал и предварительно записанное сообщение.

Должна иметься возможность подключения к вызывной станции до 16 клавиатур через последовательный канал связи. Станция должна обеспечивать клавиатуры питанием. Подключенные клавиатуры должны предоставлять различные возможности выбора для вызывной станции.

Вызывная станция должна иметь возможность дистанционной настройки через сетевой интерфейс и получения питания из сети, чтобы значительно упростить ее установку, или от внешнего (резервного) источника питания.

Вызывная станция должна оснащаться системой контроля для мониторинга ее функций и работы системы в соответствии со стандартом EN 60849. Состояние сетевого соединения, рабочее состояние и сообщения о неисправностях должны отображаться посредством светодиодных индикаторов на устройстве. Обо всех неисправностях устройство также должно сообщать по сети подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Вызывная станция должна поддерживать отказоустойчивую работу: даже при сбое контроллера аудиосистемы вызывная станция должна иметь возможность передавать тревожные вызовы на все аудиовыходы в сети.

Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 45 °C.

Вызывная станция должна быть сертифицирована независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN54-16 для систем аварийного оповещения.

Удаленная вызывная станция должна быть Praesideo PRS-CSR производства компании Bosch Security Systems или аналогичной.