### LBB4434/00 Praesideo 呼叫站键盘套件

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

呼叫站键盘套件应是印刷电路板，提供了用于开关和指示器的连接，以使安装人员可以结合呼叫站套件来定制呼叫站面板。 它应具有串行数字接口，从而可以将它连接到基本呼叫站或呼叫站套件，并可通过环通设备连接其它键盘或键盘套件。

键盘应提供 8 个开关（按键）和 16 个 LED 指示灯的连接，可以通过网络进行配置，以便为它所连接的呼叫站提供多种功能。

配置应允许选择和控制要为每个开关指定的功能。

应可以针对不同的操作模式（例如，瞬态和锁态）来配置开关。 每个开关应具有 2 个补充 LED 指示灯，以便指示状态。

基于此套件的键盘应由它所连接的呼叫站供电。

装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

呼叫站键盘套件应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

呼叫站键盘套件应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4434/00。