### PRS-CSI Praesideo 呼叫站接口装置

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

呼叫站接口装置应具有用于光纤混合线缆的双网络网络接口，能进行冗余环路操作。 光纤网络接口应支持多通道式数字音频和控制信号。

呼叫站接口装置应充当那些没有直接网络连接的远程呼叫站的接口。 通过呼叫站接口装置，远程呼叫站应可以从网络接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态。

它应使用 CAT-5 UTP 电缆进行互连，最大长度为 1000 米。 CAT-5 电缆应以数字格式承载音频和控制信号。

它应包含具有 3 波段全参数均衡器和半参数架式均衡器的数字音频处理器，用于控制低音和高音。

呼叫站接口装置应可通过网络接口进行远程配置，并由网络供电以简化安装，或由外部（备用）电源供电。

它应提供两个受监测的控制输入，以通过网络将电源状态信息从 UPS 等设备传输到系统的控制器。

它应具有监测系统来监视其功能和操作，从而符合 EN 60849 和 EN 54-16 标准的要求。 装置自身和所连接远程呼叫站的故障情况应由装置报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

呼叫站接口装置应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准的要求。

呼叫站接口装置应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CSI。