### PRS-CRF Praesideo 呼叫存储器

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

呼叫存储器应具有用于光纤混合线缆的双网络接口，能进行冗余环路操作。 光纤网络接口应支持多通道式数字音频和控制信号。

呼叫存储器应充当声音系统中的呼叫记录和转发设备。 当某些区域被更高优先级的呼叫占用，导致呼叫无法发送到所有必要的区域时，它应自动将这些呼叫记录下来。 呼叫存储器应可存储多达 16 个优质数字格式的呼叫，并且每个呼叫的记录时间长达 3 分钟，包括提示音和预录信息。 在记录的同时，应可以回放记录的呼叫。 呼叫存储器应能够同时记录和回放多达八个呼叫。

在一个网络中，应允许多个呼叫存储器共存，以提高可记录呼叫的数量。

呼叫存储器的第二项功能应是它可以用作时间转换器，以避免声音由扬声器传到当前激活的话筒造成声学反馈。 在此模式下，呼叫存储器应记录呼叫，并在完成记录后自动广播呼叫。 应可以在广播前进行预监听，并可选择是否取消呼叫。

呼叫存储器应可用于记录和转发呼叫，并与时间转移功能相结合。 记录的呼叫应可在超时后或者在所有区域均收到完整呼叫后自动删除。

应可以配置呼叫存储器以便它仅可以处理特定的呼叫（这不适用于紧急呼叫），在快速变化的紧急场合中，这可以防止播放意外的、可能包含冲突信息的非必要呼叫。

呼叫存储器应可以从网络接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态。

为便于安装，呼叫存储器应由网络供电，并能够在高达 55°C 的环境温度下工作。

呼叫存储器应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CRF。