### LBB4441/00 Praesideo 扬声器监测板

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

扬声器监测板应是可以与监测控制板（主控模块）一起工作的从属模块，旨在监视恒压扬声器及其扬声器线路的工作情况。

扬声器监测板应可安装在扬声器（壳体）内部，或安装在扬声器（壳体）上。

扬声器监测板应由驱动扬声器线路和扬声器的功放提供的导频音供电，因此无需外部电源设备。 它应可以通过扬声器的音圈来探测导频音电流（指示扬声器工作）。

扬声器监测板应可由安装在功放内部的监测控制板轮询，从而了解扬声器及其接线的工作状态。 监测控制板应可以与 70V 和 100V 恒压系统兼容。

它应通过现有的扬声器线路与监测控制板通信，而无需使用额外的导线或屏蔽接线。 监测板之间的通信应使用高级调制技术以听不到的高频率进行，从而尽可能降低故障误报的风险。 应对扬声器及其线路的连接情况和状态进行连续监控。 应在 300 秒内检测并报告扬声器故障，并在 100 秒内检测并报告线路故障。

扬声器监测板应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

故障情况应传输给功放的控制器，以便报告给联网的系统控制器进行记录。

扬声器监测板应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

扬声器监测板应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4441/00。