### LBB4443/00 Praesideo 终端监测板

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

终端监测板应是可以与监测控制板（主控模块）一起工作的从属模块，旨在监视恒压扬声器线路的工作情况。

终端监测板应可安装在扬声器（外壳）内部、扬声器（外壳）上面或通常位于扬声器线路终端的单独盒中。

终端监测板应由驱动扬声器线路和扬声器的功放提供的导频音供电，因此无需外部电源设备。 它应可以探测扬声器线路上的导频音，指示扬声器线路正常工作，而没有断开或短路。

终端监测板应可由安装在功放内部的监测控制板轮询，从而了解扬声器线路的工作状态。 终端监测板应可以与 70V 和 100V 恒压系统兼容。

它应通过现有的扬声器线路与监测控制板通信，而无需使用额外的导线或屏蔽接线。 监测板之间的通信应使用高级调制技术以听不到的高频率进行，从而尽可能降低故障误报的风险。 应对扬声器线路的状态进行连续监控。 应在 100 秒内检测并报告扬声器线路故障。

终端监测板应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

故障情况应传输给功放的控制器，以便报告给联网的系统控制器进行记录。

终端监测板应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

终端监测板应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4443/00。