Diskussionseinheit mit kurzem Schwanenhalsmikrofon

DISKUSSIONSEINHEIT MIT KURZEM SCHWANENHALSMIKROFON

Funktionsbeschreibung

Die Diskussionseinheit wird über eine einfache Busverkabelung an die Steuereinheit des digitalen Diskussionssystems angeschlossen. Durch die

Plug-and-Play-Funktion kann die Diskussionseinheit problemlos bei Bedarf

an das System angeschlossen und von diesem getrennt werden. Ein

Herunterfahren oder Neustart des Systems ist nicht erforderlich, was die Installation und Neukonfiguration beschleunigt. Teilnehmer können an einer Diskussion teilnehmen, indem sie in das Schwanenhalsmikrofon sprechen,

und den Geschehnissen über die integrierten Lautsprecher oder (optionalen) Kopfhörer folgen. Die Diskussionseinheit wird mit einer Teilnehmer-Mikrofontaste geliefert, die einfach mit einem Vorsitzenden-Tastensatz ausgetauscht werden kann. Zwei Tastensätze für den Vorsitzenden und ein Spezialwerkzeug zum Entfernen der Tasten gehören zum Lieferumfang der zentralen Steuereinheit.

Die Betriebsartumschaltung von „Teilnehmer“ auf „Vorsitzender“ an der Diskussionseinheit erfolgt über einen verborgenen Schiebeschalter auf der Geräteunterseite.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- "Sprechen möglich"-Funktion
Eine weiße "Sprechen möglich"-Anzeige leuchtet über der Mikrofontaste auf, wenn das Mikrofon aktiviert werden kann.

- Wortmeldungsfunktion
Eine grüne Wortmeldungsanzeige leuchtet über der Mikrofontaste und im Mikrofonkopf auf, wenn eine Wortmeldung zur Warteliste hinzugefügt wurde.
Die Anzeige blinkt grün, wenn die Wortmeldung an erster Stelle in der Warteliste steht.

- Kurzes Schwanenhalsmikrofon
Das fest mit der Diskussionseinheit verbundene Schwanenhalsmikrofon mit einem 310 mm langem Schwanenhals kann einfach auf den Benutzer ausgerichtet werden.

- Integrierter Lautsprecher mit Lautstärkeregelung
Um eine optimale Sprachverständlichkeit zu erreichen, wird die Lautstärke des Lautsprechers aller Diskussionseinheiten zentral über die Steuereinheit geregelt.

- Persönlicher Gesprächseindruck
Es entsteht der authentische Eindruck eines persönlichen Gesprächs, da Lautsprecher und Mikrofon gleichzeitig aktiviert sein können.

- Kopfhörerbuchse
Über die integrierten 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchsen ist der Sprecher auch bei lauten Hintergrundgeräuschen deutlich zu hören.

- Integrierte Lautstärkeregelung für Kopfhörer
Die Kopfhörerlautstärke kann komfortabel mit einem Regler seitlich an der Diskussionseinheit eingestellt werden. Außerdem können akustische
Rückkopplungen zwischen Kopfhörern und Mikrofon vermieden werden, indem eine Option in der Webbrowser-Anwendung so eingestellt wird, dass die Lautstärke der Kopfhörer automatisch gesenkt wird, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.

- GSM-Störfestigkeit
Die Unempfindlichkeit gegen Mobilfunktelefoninterferenzen gewährleistet eine klar
verständliche, unterbrechungsfreie Diskussion.

- Variable Nutzung als Teilnehmer- oder Vorsitzendeneinheit
Die Diskussionseinheit kann problemlos als "Vorsitzendeneinheit" konfiguriert werden, wodurch ein Benutzer die Funktion des Vorsitzenden in einer Konferenz übernehmen kann. Es ist kein Neustart des Systems erforderlich. Während einer Diskussion kann der Vorsitzende die Mikrofonvorrangtaste gedrückt halten, um alle Teilnehmermikrofone außer Kraft zu setzen. Es ertönt ebenfalls ein Signalton, der ankündigt, dass der Vorsitzende sprechen wird.

Die folgenden Bedienelemente und Anzeigen müssen vorhanden sein:

- Mikrofontaste

- Farblich gekennzeichnete LED-Anzeigen über der Mikrofontaste zur Anzeige der folgenden Zustände: "Mikrofon ein", "Wortmeldung" und "Sprechen möglich"

- Leuchtringanzeige im Mikrofonkopf

- Regler seitlich an der Diskussionseinheit zum Regeln der Kopfhörerlautstärke

- Verborgene Initialisierungstaste am Sockel der Diskussionseinheit zur Neuzuweisung der Netzwerkadresse

- Verborgener Schiebeschalter am Sockel der Diskussionseinheit zur Konfiguration der Diskussionseinheit als "Teilnehmer-Diskussionseinheit" oder als "Vorsitzenden-Diskussionseinheit"

- In Betriebsart „Vorsitzenden-Diskussionseinheit“:
separate Mikrofontasten und "Vorrangtaste"

Die folgenden Anschlüsse müssen vorhanden sein:

- 1 x 6-polige Rundbuchse mit Verriegelungsvertiefung für Durchschleif-verbindungen zu weiteren Diskussionseinheiten

- 1 x 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse für Kopfhöreranschluß an der Seite der Diskussionseinheit

- 2 m Anschlußkabel mit 6-poligem Rundstecker und Kabelsicherung

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang 				200 Hz bis 12.5 kHz

Lastimpedanz des Kopfhörer		> 32 Ohm < 1 kOhm

Lautsprecher-Nennausgangspegel	72 dB SPL

Mechanische Daten

Geräteabmessungen ohne Mikrofon
(H x B x T)					64 x 203 x 146 mm

Höhe mit Mikrofon in horizontaler

Position						130 mm

Mikrofonlänge ab Montageebene			310 mm

Gewicht						ca. 1 kg

Montage 	Tischgerät (tragbar oder fest
montiert)

Material (Abdeckung) 				Kunststoff ABS+PC

Material (Sockel)					Metall ZnAl4

Farbe (Abdeckung) 				Schwarz (RAL 9017), matt/glänzend

Farbe (Sockel) 					Hellperlgrau (RAL 9022), matt/glänzend

Fabrikat:  			Bosch oder gleichwertig

Typ:       			CCSD-DS

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:.................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO...........