Dolmetsch Pult für 100 Kanäle, gemäß ISO 20109

Dolmetsch Pult für 100 Kanäle, gemäß ISO 20109

Dolmetsch Pult zur Einzelnutzung im übersichtlichen, 
intuitiven und ergonomischen Design.
Die klare Anordnung der Bedienelemente gewährleistet eine
intuitive, fehlerfreie Bedienung. Das Dolmetscherpult

zeigt ausschließlich relevante Informationen an – ein

einziger Blick ist für den gesamten Dolmetsch Vorgang

ausreichend. Das Dolmetsch Pult ist vollständig ISO 20109
konform.
Je nach Anwendung / Bedienung steht, als Option ein kurzes (310mm Länge)
oder ein langes (480mm), systembedingtes Schwanenhalsmikrofon zur Auswahl.

Optional kann auch ein systembedingter Transportkoffer zur Aufbewahrung
und zum Transport von max. zwei Dolmetsch Pulten, inklusive Zubehör (dafür

ist ein extra großes Fach im Koffer vorgesehen), zur Verwendung kommen.

Funktionenunktionen

• Bis zu zehn Pulte pro Kabine

• Plug‑and‑Play bei laufendem Betrieb

• Automatische Mikrofonauswahl des externen Headsets

• Gehörschutz für vordefinierte Kopfhörer und Headsets

• Taktile Rückmeldung für alle Bedienelemente

• Akustische Rückmeldung und Noppen für sehbehinderte Nutzer

• Kontrastreiches 7"-Zoll-Display

• Sprach‑ und Systemkonfiguration über das Konfigurationsmenu
  des Dolmetscherpults

Bedienelemente und Anzeigen

• Drehregler für Kopfhörer-Lautstarke

• Drehregler für Kopfhörer-Klangregelung (Hohen-/ Tiefenregler)

• Drehregler für Lautsprecher-Lautstärke

• Saalsprache‑/Auto-Relais-Auswahltaste und LED-Anzeigen

• Mikrofontaste mit roter „auf Sendung (on-air)“‑ und grüner
 „Kabine nicht in Betrieb"-LED-Anzeige

• Mute-Taste

• Rote „auf Sendung (on air)“-LED-Anzeige an der Rückseite im

Displaybereich

• 7 Sprach-Relais-Voreinstellungstasten mit Anzeigen für die

ausgewählte Voreinstellung und Sprache:
  - Nummer
  - Abkürzung
  - Qualität

• A‑, B‑ und C-Sprachausgabe-Tasten mit Anzeigen für die Ausgabe:
  - Auswahl
  - Zustand
  - Sprache:
    - Nummer
    - Abkürzung
    - Aktivität

• Sprachübersichtstaste zur Anzeige der Sprachqualität aller,
  im System, verfügbaren Sprachen

• Drehregler mit integriertem Drucktaster zum Ändern von Einstellungen

• Echtzeituhr

• Anzeige für ausgewählte Lautsprechersprache

• Anzeige für aktive akustische Ruckmeldung (Beeps - Pieptöne)

• Anzeige für Auswahl des Mikrofons oder externen Headsets

Anschlüsse

• Drei 3,5-mm-Kopfhorer‑/Headset-Buchsen TRRS (links, rechts und unten)

• Zwei RJ45-kompatible Anschlüsse für Systemkommunikation
  und Spannungsversorgung
  Durchschleif-Verkabelung (Loop-through) mit DICENTIS Systemkabeln
  oder Sternverkabelung mit Standard-Cat5e Kabeln (oder besser)
  und PoE+-Switches

• USB-Anschluss (für zukünftige Verwendung)

• Buchse für steckbares Mikrofon DCNM-MICS oder DCNM-MICL
  (separat zu bestellen)

Länderzulassung

Region 	Zertifizierungen/Gütezeichen

Europa 	CE 	/ 	DECL_EC_DCNM-IDESK

USA 		FCC 	/	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA

Kanada 	IC 	/	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN

Singapur 	iDA 	/	DCNM-IDESK_Certificate_RF_Singapore

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromversorgung			48 VDC, IEEE802.3at Klasse 4, PoE+

Stromverbrauch			15 W

Audioeingange

Mikrofon-Nenneingangspegel	85 dB SPL

Maximaler
Mikrofoneingangspegel		115 dB SPL

Nenneingangspegel für

Headset-Mikrofon			-38 dBV

Maximaler Eingangspegel

für Headset-Mikrofon		-8 dBV

Audioausgange

Lautsprecher-

Nennausgangspegel			72 dB SPL

Kopfhörer-

Nennausgangspegel			-3 dBV

Maximaler Kopfhörer-

Ausgangspegel			0 dBV

Lastimpedanz des

Kopfhörers (je Hörmuschel)	> 32 Ohm < 1 kOhm

Kopfhörer-Ausgangsleistung

(für beide Hörmuscheln)		65 mW

Allgemein

Bildschirmgröße			7" (17,8 cm)

Bildschirmtyp			TFT

Bildschirmauflösung		800 x 480p

Headsets/Kopfhörer mit

Gehörschutzunterstützung	• Bosch HDP-HQ

• Bosch LBB3443/00

• Bosch HDP-LWN

• Apple MB770

• Apple MD827ZM/B

• B&O Play 3i

• B&O Form 2i

• Harman/Kardon Soho

• Koss PortaPro

• Sennheiser PX-100-II i

• Sennheiser PX-200-II

Mechanische Daten

Montage				Tischgerat

Abmessungen				(H x B x T) 104 x 326 x 168 mm

Neigung				30 Grad

Gewicht				1,5 kg

Farbe					Verkehrsschwarz (RAL 9017)

Perlhellgrau			(RAL 9022)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur		+5 °C bis +35 °C

Lager‑ und
Transporttemperatur		-30 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 %, > 5 %

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCNM-IDESK

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:....................

Material: EURO.........................	Lohn: EURO..............