Wireless Access Point

WIRELESS ACCESS POINT

Funktionsbeschreibung

Der Wireless Access Point (DCNM-WAP) ist die Zentraleinheit des drahtlosen Konferenzsystem DICENTIS. Es verbindet die Drahtloseinheiten (DCNM-WD

und DCNM-WDE) über eine sichere drahtlose WPA2-Kommunikation. Es ist nur ein DCNM-WAP mit integrierter Webschnittstelle für die Einrichtung, Konfiguration und Steuerung des drahtlosen Konferenzsystem DICENTIS erforderlich. Der Wireless Access Point zeichnet sich durch ein attraktives Design aus und kann mit der Universalbefestigungshalterung unauffällig an Wand, Decke oder auf einem Bodenstativ montiert werden.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

• Vollständig drahtloses System, kein zusätzlicher WiFi-Router für die Tablet-

Steuerung erforderlich

• Einfache und intuitive Webschnittstelle für die Einrichtung, Konfiguration,

Steuerung und Lizenzierung des Systems.

• Unterstützung für Kamerasteuerung

• Reichweitentestfunktion zur Sicherstellung, dass sich alle Drahtloseinheiten

innerhalb der Reichweite befinden, unabhängig von der ausgewählten WiFi-

Frequenz

• Remote-Schnittstelle für die Verwendung von API zur Steuerung von externen
  Mikrofonen und Kamerasystemen von Drittanbietern

• Interferenzfreie automatische Drahtlosfrequenzkanalumschaltung

• Betrieb im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band (UNII1, 2 (erweitert) und 3), lizenzfrei

• Packet Loss Concealment (Maskierung von Datenpaketverlust)

• Standard-WiFi-Netzwerk (Sichtbar in der IT-Infrastruktur)

• Koexistenz mit anderen WiFi-Netzwerken

• Anschlussmöglichkeit von Systemkameras mit Unterstützung von maximal sechs

Bosch HD Konferenz-Dome-Kameras mit SDI-Verbindung.

• Typische Drahtlosreichweite: 30 x 30 m (Fläche)

• Systemfunktionalität modular über Lizenzen erweiterbar

• Stromversorgung: Netzadapter, Power over Ethernet (PoE) oder DCN multimedia

Systemnetzwerkkabel.

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

• 2 x 3 LEDs an Frontseite zur Statusanzeige des Wireless Access Point /

Systems

• Integrierter Equalizer

• Steuermöglichkeit von Drittanbieterperipherie, API und Abstimmung

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

• 1 x Ethernet/PoE/DCN multimedia Buchse

• 1 x DC-Netzadapter-Eingangsbuchse

• 2 x 6,35 mm Klinkenbuchse für externen Audio-Line-Eingang und Ausgang

Die folgenden Systemverbindungen zum Anschluss externer Systemeinrichtungen müssen vorhanden sein:

• API Application Programming Interface (Programmier-Webschnittstelle)zur

Steuerung externer Geräte wie z.B. Videokameras (über eine SDI-Steuerungs-

Matrix und Videodisplays)

• Symmetrischer Line-Audio-Ausgang zum Anschluss an eine

Beschallungsanlage, Audio-Mixer oder eine Sprachaufzeichnungsanlage

zur Tonaufzeichnung der Konferenz

• Symmetrischer Line-Audio-Eingang für den Anschluss von Audioquellen.

• Telefonkopplerschnittstelle für Verbindungen zu einem standortfernen

Teilnehmer oder Konferenzsystem

• Einschleifmöglichkeit für externen Equalizer, DSP etc. im Signalweg der
  drahtlosen Lautsprecher

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme			10 W

Ethernet 				1000Base-T IEEE 802.3ab

Power over Ethernet(PoE) 	802.3af, 802.3at - Typ 1 Modus A (Endspan),
Modus B (Midspan)

DCNM Versorgungsspannung      48 VDC

Frequenzgang			80 Hz – 20 kHz

THD bei Nennpegel 		< 0,1 %

Dynamikbereich 			> 98 dBA

Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)> 96 dBA

Mechanische Daten

Montage 				Decke, Wand oder Bodenstativ (mit Hilfe der

mitgelieferten Universalbefestigungshalterung)

Abmessungen (H x B x T)

mit Halterung			285 x 202 x 65 mm

Gewicht				958 g (mit Halterung), 725 g (ohne Halterung)

Farbe					Hellgrau (RAL 000 7500)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig,

Typ:       DCNM-WAP

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:.......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................