Akkuladegerät für drahtlose Diskussionseinheiten

AKKULADEGERÄT FÜR DRAHTLOSE DISKUSSIONSEINHEITEN

Funktionsbeschreibung

Das Ladegerät kann gleichzeitig maximal bis zu 5 Akkus (DCNM-WLIION)

Aufladen. Der Ladezustand jedes Akku wird von einzelnen Ladekapazitäts-LEDs angezeigt. Die Akkus können im Ladegerät verbleiben, wenn sie vollständig

geladen sind und dies hat keinen Einfluss auf den Ladezustand und die Lebensdauer der Akkus.

Das Ladegerät kann als Tischgerät verwendet oder an einer Wand montiert werden.

An die Durchschleifbuchse können max. 5 Ladegeräte (230V) angeschlossen und von dem gleichen Netzanschluss versorgt werden.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Gleichzeitiges Laden von maximal 5 Akkus

- Individuelle Anzeige der Akku-Ladekapazität

- Vollständige Aufladung in weniger als 3 Stunden

- Stromversorgung mit automatischer Bereichswahl, 100–240 V AC

- Netzspannungsversorgungsanschlüsse mit Durchschleifmöglichkeit

Das Akkuladegerät hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf individuelle LED-Anzeigen der Ladekapazitäten

- LED-Anzeige für Spannungsversorgung ein/aus

Das Akkuladegeräthat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Strom-/Ladeanschluss

Elektrische Daten

Versorgungsspannung		100–240 VAC ± 10 % 50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme		300 W

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)		340 x 195 x 82 mm

Gewicht (ohne Akkus)		1,8 kg

Farbe					Verkehrsschwarz (RAL 9017)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCNM-WCH05

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:.......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................