Drahtlose Diskussionseinheit (Premium)

Drahtlose Diskussionseinheit (Premium)

Funktionsbeschreibung

Die elegant gestaltete Premium-Diskussionseinheit des drahtlosen Konferenzsystem DICENTIS ermöglicht es Teilnehmern zu sprechen, eine Wortmeldung anzumelden und dem Sprecher während dem Meeting zuzuhören.

Die Premiumversion der drahtlosen Diskussionseeinheit kann als Einzel-, Doppel- oder als Vorsitzendeneinheit über die Webschnittstelle des Wireless Access Point konfiguriert werden und ermöglicht eine fortschrittliche Konferenzeffizienz mit einem 4,3“ kapazitiven Touchscreen und einem Near-Field-Communication (NFC)-Leser zur Benutzeridentifizierung.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Die Drahtloseinheit verbindet sich mit dem DCNM-WAP

- Kapazitiver 4,3-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von:
– Kundenlogo
– Anzeige von mehreren Benutzerschnittstellensprachen in
  Originalschriftzeichen
– Rednerliste
– Liste der Wortmeldungen

- Integrierter NFC-Leser (Near Field Communication)für kontaktloses Taglesen

- Als Delegierten (1-fach oder 2-fach)- oder Vorsitzendeneinheit über Webschnittstelle konfigurierbar

- Stummschaltung (Mute)

- Betrieb im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band (UNII1, 2-erweitert und 3-lizenzfrei-Band

- Abnehmbarer Akku, leicht zu wechseln und zu laden

- Mit Software-Modulen ohne Hardware-Modifikationen erweiterbar:
– Identifikationsfunktionalität
– Abstimmung
– Kamerasteuerung

- Maximale Sprachverständlichkeit jederzeit gewährleistet

- Kristallklarer Klang durch sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis und integrierte Fehlerkorrektur

- Lautsprecher und Mikrofon gleichzeitig aktivierbar, so dass der Eindruck eines authentischen persönlichen Gesprächs entsteht

- Integrierte Feedbackunterdrückung zur Vermeidung von akustischem Feedback

- Störungsfreie Standard-WiFi-Übertragung

- Interferenzfreie automatische Drahtlosfrequenzkanalumschaltung

- Reichweitentestfunktion zur Sicherstellung, dass sich alle Drahtloseinheiten

innerhalb der Reichweite befinden, unabhängig von der ausgewählten WiFi-
Frequenz

- Packet Loss Concealment (Maskierung von Datenpaketverlust)

- Sichere Verbindung der Systemeinheiten über verschlüsselte WPA2-Netzwerkverbindung um unerwünschte Zuhörer und unberechtigten
Zugriff zu verhindern

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

Oberseite

- Mikrofontaste mit einer rot oder grün leuchtenden Anzeige
Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist
Grün zeigt an, dass Wortmeldung akzeptiert wurde

- LED-Anzeigen am Gerät zeigen:
Mikrofonstatus – Rot
Möglichkeit zum Sprechen – Weiß
Priorität – Weiß (nur Vorsitzender)
Anfrage zum Sprechen – Grün

Linke und rechte Seite

- Drehregler für Kopfhörerlautstärke

Vorderseite

- Gelbe LED-Anzeige zur Warnung bei Reichweitenüberschreitung
Wireless Access Point (WAP)

- Rote LED-Anzeige zur Warnung bei niedriger Akkuleistung

Unterseite:

- Versenkter Deinitialisierungsschalter, um die Verbindung der Drahtloseinheit
mit dem WAP zu trennen

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Buchse für steckbares Mikrofon

- 2 3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschlussbuchsen

Steckbares Mikrofon und Akku müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

Elektrische Daten

Spannung (Akku)			   7,5 VDC

Leistungsaufnahme 		   4 W

Betriebsdauer 			 > 24 Stunden (20 % Sprechen, 80 % Hören)

Frequenzgang			   100 Hz – 20 kHz (-3 dB bei Nennpegel)

THD bei Nennpegel			 < 0,1 %

Dynamikbereich 			 > 90 dB

Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) > 90 dB

Lastimpedanz des Kopfhörers	 > 32 Ohm < 1 kOhm

Kopfhörer-Ausgangsleistung 	   15 mW

Funknetz

WiFi-Standard 			   IEEE 802.11n

Frequenzbereich			   2,4 GHz und 5 GHz (ISM-lizenzfrei)

Bildschirmgröße			   4,3“ (10,9 cm)

Bildschirmtyp			   Kapazitiver Multi-Touchscreen

Unterstützung kontaktloser

NFC-Tags	   Gemäß ISO/IEC14443 Typ A 
   (von 106 kbps bis 848 kbps, MIFARE 106 kbps)

Mechanische Daten

Installation			   Tischgerät

Abmessungen (H x B x T)		   259 x 139 x 72 mm
(ohne Mikrofon)

Gewicht				   670g ohne Akku, 1.131 g mit Akku

Farbe (oben und unten)		   Verkehrsschwarz (RAL 9017)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCNM-WDE

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............