# Netzwerkkamera  – 1080p Tag/Nacht-IP-Kamera

Feststehende Netzwerkkamera für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich. Sie muss über eine motorisierte Schwenk-/Neige-/Roll-/Zoom (PTRZ) für die (Wieder-)Inbetriebnahme verfügen. Die komplette Ausrichtung, Fokussierung und Konfiguration muss drahtlos über IEEE802.11b/g/n erfolgen, ohne dass zusätzliche Komponenten vorgesehen werden müssen. Sie muss über einen leistungsstarken 1/2,8-Zoll-CMOS-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 2,1 MP verfügen. Die Netzwerkkamera bietet eine erhöhte Systemflexibilität mit Dual-Recording (iSCSI und SD-Karte) Optionen. Sie muss die folgenden doppelten, redundanten Stromoptionen unterstützen: PoE (IEEE 802.3at, Klasse 3), 24 VAC, 12-26 VDC

Die Kamera soll bei Ausfall der PoE-Stromversorgung ohne Unterbrechung des Kamerabetriebs auf die 24 VAC / 12-26VDC Stromversorgung umschalten.

Sie soll einen hohen Dynamikbereich von 134 dB für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen bieten. Die Kamera muss eine direkte Netzwerkverbindung unter Verwendung von H.265, H.264 und JPEG-Komprimierung und Bandbreitenbegrenzung bereitstellen, um Bandbreite und Speicherbedarf effizient zu verwalten und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität zu liefern.

Sie muss eine integrierte intelligente Videoanalyse (IVA) bieten, die dedizierte PCs und die damit verbundene Softwarewartung überflüssig macht. Die Videoanalyse muss über Personen von PKWs, LKWs und Zweirädern unterscheiden können. Sie muss dem ONVIF-Standard entsprechen, um die Interoperabilität mit anderen konformen Systemen zu gewährleisten. Die Kamera muss bidirektionalen Ton bieten.

Die Kamera muss über einen speziellen Modus zur Erfassung von KFZ-Kennzeichen verfügen.

Sensor:	1/2,8-Zoll CMOS (1920 x 1080)

Videostandards:	H.264, H.265, M-JPEG

Datenrate

Videoauflösung	maximal 1080p60 (1920 x 1080 bei 60 Bildern/s)

HD-Standard:	SMPTE 274M-2008 und 296M-2001

Streams:	2 x H.264/265 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	67 ms (2 MP, 60 fps)

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication

Datensicherheit

Co-Prozessor (TPM):	RSA 2048 bit, AES/CBC 256 bit

FIPS:	FIPS 140-2 Level 3 konform

PKI: 	X.509 certificates

Encryption:	Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit

unterstütztem VMS

Netzwerk: 	TLS1.0/1.2, AES128, AES256

Lokaler Speicher: 	XTS-AES

Videoauthentisierung:	Checksumme, MD5, SHA-1, SHA-256

Software-Upgrade	Nur doppelt signierte Firmwarefiles

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows)

Wireless	Eingebauter Accesspoint zur direkten drahtlosen Konfiguration

Interne Aufzeichnung:	Zwei SDXC / SDHC / SD Kartensteckplätze

Empfindlichkeit:	0,007 lx (Farbmodus) [0,013 lx]

(nach IEC62676 T5)	0,0011 lx (Nachtmodus) [0,0031 lx]

Dynamik:	134 dB

Dynamik (IEC 62567 T5):	110 dB [108 dB]

Elektronischer Shutter:	1/30 bis 1/15.000s

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	acht Bereiche

Ethernet:	10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, Auto-MDIX

Gesichtserkennung:	integriert (ftp, Dropbox)

Videoanalyse:	Objektorientiert, anlernbar, Flussanalyse

Detektionsdistanz:	Person max. 13,5-66m [77-175m]

Audio:	line-in und line-out

G.711, 8 kHz / L16, 16 kHz

AAC-LC, 48 kbps,16 kHz / AAC-LC, 80 kbps, 16 kHz

Alarmausgang:	maximum: 30 VAC oder +40 VDC, 0.5 A, 10 VA

Alarmeingänge:	2 x +3,3 VDC bis +40 VDC

Objektiv	3-9 mm P-Iris, IR, F1.2 - 2.3

[10-23 mm P-Iris, IR, F1.6 - 2.6]

Objektivsteuerung:	motorischer Zoom und Fokus

Stromversorgung:	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 (7 W typ)

24 VAC ±10% (12 VA typ)

12-26 VDC ±10% (7,5W typ)

Bedienelemente:	Reset-Taste

Kompatibilität:	ONVIF Profile S; G; T (EN 50132-5-2, EN 62676-2)

GB/T 28181

Gehäuse:	Aluminium

Abmessungen:	175 x 148 mm ( ø x H)

Gewicht:	2,2kg

Schutzart:	IP66

Schlagschutz;	IK10+ (50Joule)

Betriebstemperatur:	-50 bis +60°C

Umweltklasse:	IV nach EN60950-1

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDE-8502-R		__________	__________

[NDE-8502-RT		__________	__________]

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________