# Digitales Bedienpult der Serie IntuiKey (KBD Digital)

Die digitalen Bedienpulte sind vielseitige und leistungsfähige Geräte zur Bedienung von Videosystemen (ohne Allegiant). Die Keyboards sind spritzwasserfest und mit einem Joystick für Schwenken/Neigen und Zoomen mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet. Über den optionalen Gestelleinbausatz kann das Gerät in einem 19 Zoll Normgestell montiert werden.

Das Bedienpult wird über ein Systemkabel an die Zentraltechnik angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. Die programmierbaren Funktionstasten ermöglichen eine einfache Bedienung und eine individuelle Anpassung an die Anlage.

Durch das LCD Display sind alle Bedienungen einfach abzulesen und auch eine einfache Handhabung der aller angeschlossenen Systeme erreichen. Der Interaktive Aufbau des Menüs zeigt immer nur alle angeschlossenen Systeme an um eine Fehlbedienung durch den Benutzer auszuschließen. Durch die Vergabe der unterschiedlichen Berechtigung bei den einzelnen Systemen ist auch die Sperrung der von Funktionen im Keyboard möglich. Die gesamte Beschriftung kann individuell durch den Kunden erstellt und auch jeder Zeit durch eine optionale Software geändert werden.

Signal:			Mux/DVR: 2-Draht, RS 485, 19.299 Baud, 8 Bit, keine

Parität, 1 Stoppbit,

Konsole: RS 232 RTS/CTS Handshake, 19.200 Baud,

8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit

Anschlüsse:		Mux/DVR: RJ11 Daten/Spannungsversorgung

externe Spannungsversorgung optional: 12 V AC,

Stecker mit Renkverriegelung

Konsole: 9 poliger Sub-D Einbaustecker, Nullmodem,

nur Daten

Programmierung:	über optionales PC Softwarepaket zur kundenspezifischen

Anpassung der im Bedienpult angezeigten Texte

Abmessungen (BxTxH):327 x 190 x 75 mm

Gewicht:		1,1 Kg

Betriebsspannung:	12 bis 15 V DC Versorgung über Systembausteine oder

über externes Netzteil

Leistungsaufnahme:	5 Watt

Farbe:			Anthrazit

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	KBD DIGITAL			__________	__________

_____________		__________      __________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Digitales Bedienpult der Serie IntuiKey (KBD Universal)

Die digitalen Bedienpulte sind vielseitige und leistungsfähige Geräte zur Bedienung von Videosystemen (inklusiv Allegiant). Die Keyboards sind spritzwasserfest und mit einem Joystick für Schwenken/Neigen und Zoomen mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet. Über den optionalen Gestelleinbausatz kann das Gerät in einem 19 Zoll Normgestell montiert werden.

Das Bedienpult wird über ein Systemkabel an die Zentraltechnik angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. Die programmierbaren Funktionstasten ermöglichen eine einfache Bedienung und eine individuelle Anpassung an die Anlage.

Durch das LCD Display sind alle Bedienungen einfach abzulesen und auch eine einfache Handhabung der aller angeschlossenen Systeme erreichen. Der Interaktive Aufbau des Menüs zeigt immer nur alle angeschlossenen Systeme an um eine Fehlbedienung durch den Benutzer auszuschließen. Durch die Vergabe der unterschiedlichen Berechtigung bei den einzelnen Systemen ist auch die Sperrung der von Funktionen im Keyboard möglich. Die gesamte Beschriftung kann individuell durch den Kunden erstellt und auch jeder Zeit durch eine optionale Software geändert werden. Die Programmierung von automatischen Funktionsabläufen (Makros) bei den Allegiant Systemen können durch ein frei Programmierbaren Bereich im Klartext für den Benutzer abgelegt werden.

Signal:			Allegiant: 2-Draht RS 485, 9600 Baud, 8 Bit, keine Parität,

1 Stoppbit

Mux/DVR: 2-Draht, RS 485, 19.299 Baud, 8 Bit, keine

Parität, 1 Stoppbit,

Konsole: RS 232 RTS/CTS Handshake, 19.200 Baud,

8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit

Anschlüsse:		Matrix: RJ11 Daten/Spannungsversorgung

Mux/DVR: RJ11 Daten/Spannungsversorgung

externe Spannungsversorgung optional: 12 V AC,

Stecker mit Renkverriegelung

Konsole: 9 poliger Sub-D Einbaustecker, Nullmodem,

nur Daten

Programmierung:	über optionales PC Softwarepaket zur kundenspezifischen

Anpassung der im Bedienpult angezeigten Texte und

zur Programmierung der Funktionstasten zum Aufruf

der Skript Makros

Abmessungen (BxTxH):327 x 190 x 75 mm

Gewicht:		1,1 Kg

Betriebsspannung:	12 bis 15 V DC Versorgung über Systembausteine oder

über externes Netzteil

Leistungsaufnahme:	5 Watt

Farbe:			Anthrazit

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	KBD UNIVERSAL			__________	__________

_____________		__________      __________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________