### 可变指向性的扬声器阵列 LA3-VARI 系列

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

该扬声器阵列应是一种可通过电子方式设置声束指向的有源阵列，以便提供最新科技水平的直达/混响声比率，这样，即使在大型的混响空间中，也实现清晰的语音和均匀的音乐分布。 当垂直安装在墙壁上时，扬声器阵列应保持完整的声束指向覆盖能力。 它应具有前端冷却，从而允许以嵌入方式安装在墙壁上。 扬声器阵列应随附可旋转支架，令其安装于墙壁上时可向水平任意一侧超过90°方向旋转。

为了便于运输和搬运，扬声器阵列应具有模块化结构，并由长度均为 120 厘米的元件或装置组成。这些元件或装置可以通过螺栓固定在一起，形成长度为 240 厘米或 360 厘米的阵列。

基本装置应该提供所有电源和信号接口，并可以将此装置用作最小尺寸的扬声器阵列。 所有电气线路均应通过位于后部的单个孔引入，并可以连接一个软管来保护线路。 基本装置应允许在需要时添加一个或两个扩展装置，以增加阵列的长度，进而实现更佳的房间覆盖。 在安装在一起后，基本装置与扩展装置之间的所有电气线路不应露在外面，且不易接近。

120 厘米长的阵列应具有 20 米的有效覆盖范围，240 厘米长的阵列应具有 32 米的有效覆盖范围，而 360 厘米长的阵列应具有 50 米的有效覆盖范围。

扬声器阵列应使用 4 英寸全音域扬声器，并且频率响应的范围为 130 Hz 至 10 kHz (+/- 3 dB)，或者扬声器阵列应使用 4 英寸同轴扬声器，并且频率响应的范围为 130 Hz 至 18 kHz (+/- 3 dB)。

扬声器阵列应具有两个通过变压器隔离的模拟线路输入、具有线路监测的导频音检测，以及额外的衰减器，以便连接至浮动式 70 V 或 100 V 恒压扬声器系统。 它应提供输入选择或混音功能。 此外，还应提供用于安装选配的 CobraNet™ 模块的内部结构，该模块可以连接两个 CobraNet™ 数字音频流作为额外的输入。

扬声器阵列应设计用于紧急语音报警系统，并提供监测功能，用于放大器和负载监控、热保护、电流限制和电源监控。 它应保留一个可通过网络访问的故障日志，并应具有一个可屏蔽故障条件的故障继电器输出、无电压触点以及 10 千欧 / 20 千欧阻抗切换，以便连接至受监测的系统控制输入。

扬声器阵列应使用高效率的 D 类功率放大器和可自动选择主电源电压的开关式电源。 它应既可使用交流电源，也可使用 24 V 电池电源作为紧急情况下的备份，并且可在两者之间自动切换。

扬声器阵列应提供以下额外的音频处理功能：每个输入上具有音频延迟和 4 段参数均衡，输出上具有音频延迟和 8 段参数均衡，自动音量控制，以及内置噪声感测话筒。

应有可能在 RS-485 网络上配置扬声器阵列。 CobraNet™ 模块应允许通过以太网配置扬声器阵列。 配置软件应与 Windows 兼容，提供图形化用户界面 (GUI) 以便输入房间几何图形，从而计算最佳的声束参数以及配置音频处理和监测功能。 配置软件应为具有已配置声束设置的扬声器阵列提供 EASE 数据。

装置应能够在 -25°C 至 55°C 的温度范围内工作。

该扬声器阵列即是博世安防系统公司制造的可变指向性扬声器阵列。