9/6 Watt EVAC Deckenlautsprecher

9/6 Watt EVAC Deckenlautsprecher

Doppelkonus-Lautsprechersystem mit runder Metalllochblende, Farbe weiß

RAL 9010. Lautsprechersystem mit Metall Blende und Bajonettverschluss.

Leistungsmerkmale:

- Einfache Montage in separatem Metallring, mit drei Federklammern in der Montageöffnung.

- Demontage des Lautsprechers durch Drehbewegung soll möglich sein.

- Zeitlich versetzte Montage des Montageringes und des Lautsprechers soll möglich sein.

- Der Lautsprecher hat einen eingebauten 100 V - Übertrager mit Abgriffen für 6 W, 3 W oder 1,5 W Leistungsanpassung.

- Zum Anschluss dient ein doppelpoliger Keramik Anschlussblock mit integrierter Über-Temperatursicherung.

- Verwendung mit Brandschutzhaube LBC 3081/02.

Technische Daten gem. 		IEC 268-5

Max. Leistung			9 W

Nennbelastbarkeit (PHC)		6 W (6 – 3 -1,5 – 0,75 W)

Schalldruck bei 6W/1W

(bei 1 kHz, 1 m)	98 dB/90 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich 	90 Hz bis 20 kHz (-10 dB)

Öffnungswinkel			180/50 Grad (bei 1 kHz/4 kHz -6dB)

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1667 Ohm

Lautsprechergröße			152,4 mm

Magnetgewicht			150,25 g

Anschluss				3 poliger verschraubbarer Klemmanschluss

Abmessungen (D x T)		216 x 70 mm

Montageausschnitt (D)		196 mm

Geeignet für Deckenstärken	zwischen 9 - 25 mm

Schutzklasse 			entspr. EN 60065 und BS5839 Teil 8

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				1,3 kg

Umgebungsbedingungen		Umgebungstemperatur -25 bis +55OC

Fabrikat:  				Bosch

Typ: 					LBC 3086/41 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:...................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ....dB

Material:  EURO........................	Lohn: EURO..............