Haut-parleur de plafond, 6 Watts

Haut-parleur bi-cône à large bande monté sur une grille métallique robuste de ton blanc. Destiné aux applications générales de reproduction de la parole et de la musique. Equipé d'un transformateur d'adaptation 100 V à 3 prises (6 - 3 et 1.5 W). Fixation dans le plafond par un anneau séparé équipé de griffes et système de montage à bajonette du haut-parleur dans l’anneau.

Le haut-parleur est équipé des protections nécessaires pour utilisation dans les systèmes d’évacuation. Un bloc céramique à 2 entrées/sorties pour un bouclage aisé, un fusible thermique et un câblage résistant au feu permettent d’éviter la mise hors service du circuit haut-parleur en cas d’endommagement du haut-parleur par un incendie.

Prévu pour utilisation avec dôme métallique anti-feu.

Caractéristiques techniques (suivant IEC 268-5)

Puissance nominale 			: 6 W

Puissance max. 			: 9 W

Pression acoustique 1 kHz, 1 m, 1 W : 90 dB

Pression acoustique max. 		: 98 dB

Bande passante (-10 dB) 		: 90 Hz à 20 kHz

Angle d'ouverture à 1 kHz, -6 dB 	: 180°

Angle d'ouverture à 4 kHz, -6 dB 	: 50°

Dimensions (Dia. x P) 		: 216 x 70 mm

Diamètre de la découpe 		: 196 mm

Poids 					: 990 g

Couleur				: blanche RAL 9010

Norme de sécurité et d’installation 	: EN 60065

Marque : Bosch

Type 	 : LBC 3086/41

Option : Dôme métallique anti-feu LBC 3081/02