37,5/25 Watt Hornlautsprecher

37,5/25 Watt Hornlautsprecher

Für hochwertige Sprachwiedergabe, durch Wasser- und Schmutzschutz geeignet für Außenanwendungen. Besonders geeignet für Außenapplikationen wie Sportplätze, Parks, Ausstellungen und Schwimmbäder. Rückseite aus ABS.

Leistungsmerkmale:

- Vorbereitet für den Einbau von Linien- und Lautsprecherüberwachungsmodul

- Der Lautsprecher kann mit 25 W, 12,5 W oder 6,25 W betrieben werden.

Max. Leistung			37,5 W

Nennleistung			25 W (25-12,5-6,25 W) PHC

Schalldruck				(1W/1 kHz, 1m) 107 dB

Schalldruckpegel

bei Nennleistung 25/1W

bei 1 kHz, 1 m			121/107 (SPL) dB

Effektiver Frequenzbereich

(-10 dB)	550 Hz bis 5 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz, - 6dB)	70 / 25 Grad

Nenneingangsspannung		100 Volt

Nennimpedanz			400 Ohm

Umgebungstemperatur		- 25 bis + 55 Grad

Sicherheit gem. 			EN 60065

Anschluss				Verschraubbare Klemmleiste

Abmessungen

Kabeldurchmesser			6 mm – 12 mm

Gesamtlänge				425 mm

Öffnungsdurchmesser		355 mm

Sicherheit				entspr. EN 60065

EVAC Kompatibel			entspr. BS 5839 Teil8

Wasser- und staubgeschützt	entspr. IEC 60529 IP 65

Farbe					hellgrau (RAL 7035)

Gewicht				3,6 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC3482/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:.......................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ... ...dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................