# Haut-parleur à pavillon, 25 Watts

Pavillon circulaire en aluminium de couleur gris léger. Le bord extérieur du pavillon est protégé contre les chocs par un profilé en PVC. Convient pour la reproduction de la parole dans des applications à l'extérieur. Protégé contre les projections d'eau. Livré avec étrier de fixation permettant une bonne orientation du pavillon. Transformateur d'adaptation 100 V à 3 prises (25 – 12,5 -  6,25 W) monté dans la chambre de compression.

Le haut-parleur est équipé des protections nécessaires pour utilisation dans les systèmes d’évacuation. Un bloc céramique à 2 entrées/sorties pour un bouclage aisé, un fusible thermique et un câblage résistant au feu permettent d’éviter la mise hors service du circuit haut-parleur en cas d’endommagement du haut-parleur par un incendie.

Il est prévu un emplacement pour montage éventuel d’un circuit de surveillance de ligne haut-parleur.

Raccordement via un presse-étoupe. Il est possible, en option, de boucler les haut-parleurs par l’ajout d’un deuxième presse-étoupe.

Caractéristiques techniques (suivant IEC268-5)

Puissance nominale 				: 25 W

Puissance max. 				: 37,5 W

Pression acoustique à 1 kHz,1 m,1 W 	: 107 dB

Pression acoustique max. 			: 121 dB

Bande passante (-10 dB) 			: 550 Hz à 5 kHz

Angle d'ouverture à 4 kHz, -6 dB 		: 25°

Degré de protection suivant IEC60529 	: IP65

Température ambiante			: -25°C à +55°C

Couleur					: RAL 7035

Dimensions (Diam x P) 			: 355 x 425 mm

Poids 						: 3,6 kg

Marque : Bosch

Type 	 : LBC3482/00