9/6 Watt Deckenlautsprecher rund

9/6 Watt Deckenlautsprecher rund

Doppelkonus-Lautsprechersystem mit runder Metallochblende, Farbe weiß

RAL 9010, einfache deckenbündige Montage in abgehängten Deckensystemen

mittels drei Befestigungsschrauben.

Leistungsmerkmale:

- Der Lautsprecher hat einen eingebauten 100 V Übertrager mit Abgriffen für 6 W, 3 W oder 1,5 W Leistungsanpassung.

- Zum Anschluss dient ein Keramik Klemmblock mit Thermosicherung.

- Ballwurfsicher gem. DIN VDE 0710 Teil 13.1981-05

Technische Daten gem. 		IEC 268-5

Max. Leistung			9 W

Nennbelastbarkeit (PHC)		6 W (6 – 3 -1,5 – 0,75 W)

Schalldruck bei 6W/1W

(bei 1 kHz, 1 m)	97 dB/89 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich 	80 Hz bis 18 kHz (-10 dB)

Öffnungswinkel			160/65 Grad (bei 1 kHz/4 kHz -6dB)

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1667 Ohm

Lautsprechergröße			152,4 mm

Magnetgewicht			79,38 g

Anschluss				3 poliger verschraubbarer Klemmanschluss

Abmessungen (D x T)		199 x 70,5 mm

Montageausschnitt (D)		165+5 mm

Schutzklasse 			entspr. EN 60065 und BS5839 Teil 8

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				720 kg

Umgebungsbedingungen		Umgebungstemperatur -25 bis +55OC

Fabrikat:  				Bosch

Typ: 					LBC 3087/41 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:...................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ....dB

Material:  EURO........................	Lohn: EURO..............