Haut-parleur de plafond à visser, 6 Watts

Haut-parleur bi-cône à large bande monté sur une grille métallique robuste de ton blanc. Destiné aux applications générales de reproduction de la parole et de la musique. Equipé d'un transformateur d'adaptation 100 V à 3 prises (6 - 3 et 1.5 W). Fixation simple à l'aide de 3 vis.

Le haut-parleur est équipé des protections nécessaires pour utilisation dans les systèmes d’évacuation. Un bloc céramique à 2 entrées/sorties pour un bouclage aisé, un fusible thermique et un câblage résistant au feu permettent d’éviter la mise hors service du circuit haut-parleur en cas d’endommagement du haut-parleur par un incendie.

Prévu pour utilisation avec dôme métallique anti-feu.

Caractéristiques techniques (suivant IEC 268-5)

Puissance nominale 			: 6 W

Puissance max. 			: 9 W

Pression acoustique 1 kHz, 1 m, 1 W : 89 dB

Pression acoustique max. 		: 97 dB

Bande passante (-10 dB) 		: 80 Hz à 18 kHz

Angle d'ouverture à 1 kHz, -6 dB 	: 160°

Dimensions (Dia. x P) 		: 199 x 70.5 mm

Diamètre de la découpe 		: 165 mm

Poids 					: 720 g

Couleur				: blanche RAL 9010

Norme de sécurité et d’installation 	: EN 60065

Protection mécanique			: DIN 18032-3

Marque : Bosch

Type 	 : LBC 3087/41

Option : Dôme métallique anti-feu LBC 3080/01