LTC 8016/90 Allegiant® Bilinx-Datenschnittstelle

Bei der LTC 8016/90 Allegiant Bilinx-Datenschnittstelle

handelt es sich um Zubehör, das zur Kommunikation

über Koaxialkabel mit bis zu 16 Bilinx-kompatiblen

AutoDome®- und/oder Dinion™-Kameras verwendet

wird. Die LTC 8016 ist mit allen sieben Allegiant-

Kreuzschienensystemen/Steuerungen kompatibel und

bietet vollständige Kontrolle über Schwenk-, Neige-,

Zoomfunktionen, Zusatzfunktionen und Funktionen zur

Positionsvoreinstellung Bilinx-kompatibler AutoDome-

Kameras. Zusätzlich wird die vollständige

Programmierung von Dinion- und AutoDome-Kameras

über die Bildschirmmenüs unterstützt.

Funktionsbeschreibung

Von der Bilinx-Technologie werden auch von Kameras

generierte Ereignisberichte an das Allegiant-System

unterstützt. Dadurch können Daten aus fernen

Alarmeingängen und Bewegungsdaten an das Allegiant-

System gesendet werden, ohne dass eine zusätzliche

Verkabelung zwischen dem Kamerastandort und der

Steuerzentrale erforderlich ist.

Die LTC 8016 ist so konzipiert, dass andere Produkte,

von denen Biphase-Code generiert wird, etwa digitale

Bosch-Videorekorder, zusammen mit dem Gerät zur

Steuerung der PTZ-Funktionen und zum Zugriff auf das

Kameramenü über ein Videokabel verwendet werden

können. Durch diese hohe Flexibilität erhalten Sie eine

kostengünstige Lösung pro Kanal, wenn Fern-Kameras

gesteuert und konfiguriert werden müssen.

Mit Hilfe der Bilinx-Technologie werden

Installationskosten verringert, da keine zusätzliche

Verkabelung für Datenkommunikation mit dem

Kamerastandort erforderlich ist. Die Installationszeit

wird ebenfalls verkürzt. Sobald die Kameras und

Datenkabel mit der LTC 8016 verbunden sind und die

Gruppenkennung festgelegt ist, werden alle internen

Einstellungen automatisch konfiguriert.

Die Verwendung der LTC 8016 verkürzt darüber hinaus

die Installationszeit der Kamera, da keine AutoDome-

Standortadressen festgelegt werden müssen. Wenn

eine AutoDome-Kamera zum ersten Mal an die LTC 8016

angeschlossen wird, wird die Kennung automatisch

ermittelt.

Die LTC 8016 wird in einem Gehäuse geliefert, das die

Montage in einem 19-Zoll-EIA-Rack ermöglicht, so dass

nur ein 1HE hohes Rack benötigt wird. Zur

Unterstützung großer Systeme können bis zu 31

Einheiten hintereinander geschaltet werden, die bis zu

496 Bilinx-kompatible Kameras beinhalten.

Die LTC 8016 kann auch zum Übertragen von Bilinx-

Kommunikationsdaten in einer Reihe von

Videoübertragungssystemen verwendet werden.

Beispiele sind Glasfaserleitungen und externe

Symmetrierübertrager, von denen CAT5-TP-Kabel für die

Videokommunikation verwendet werden.

Technische Daten/Elektrische Daten

Spannungsbereich:		108 bis 264 VAC, 50/60 Hz

Leistung bei Nennspannung:	 15 W

Maximale Entfernung für Videosignale:

Koaxkabel:

Bis zu 300 m mit standardmäßigem CCTV-RG-59U-Kabel mit Kupfer-Innenleiter und

Kupfer-Schirmgeflecht; bis zu 600 m mit CCTV-RG-11oder RG-6.

Glasfaserkabel:

Bis zu 600 m mit Lichtwellenleiter-Modulen der Serie LTC 4630 und LTC 4631. Hinweis: Diese Entfernung beinhaltet die Länge der Koaxkabel, die zwischen den Geräten und den Glasfaserleitungen verlegt wurden.

Sonstige:

Bis zu 230 m mit CAT5E-Kabeln, die ANSI/TIA/EIA-568-A-Anforderungen

entsprechen, mit NV-211 oder NV-214 A-M BNC/TP-Symmetrierübertragern

(oder ähnlichen passiven Gerätepaaren).

Hinweis: Wenn Sie Leitungen dieser Art verwenden, vermindert sich

die Videoqualität möglicherweise ab Entfernungen von 150 m.

Anzeigen auf Gerätevorderseite:

Status/Netz LED

Anzeigen auf Geräterückseite:

Anzeige: Systemdatenleitung Grüne LED

Anzeige: Datenaktivität Gelbe LED

Anzeige: Biphase-Code Grüne LED

-Video-/Bilinx-Signal Eine (1) grüne LED für jeden der 16 Kanäle

-Ethernet-Anschluss Grüne LED zeigt Verbindung an; gelbe LED zeigt Aktivität an

Steuerelemente auf der Rückseite

-Gruppenkennung Drei (3) Drehschalter

Anschlüsse auf der Rückseite:

-Bilinx-Videoeingänge 16 BNC-Anschlüsse; unterstützt standardmäßige

NTSC/PAL-Basisband Composite-Videosignale oder Videosignale von Bilinx-fähigen Kameras; 0,5 bis 1,4 Vss; 75 Ohm terminiert;

-TVS-geschützte Eingänge bieten einen verbesserten Überspannungsschutz;

-Videoausgänge 34-poliger Flachbandkabelstecker; 16 Videoausgänge,

(Verstärkung durch aktive Schaltungen); passendes 16-kanaliges LTC 8809/00

Kabel (2 m) im Lieferumfang enthalten;

-Biphase-Datenschnittstelle Klemmleiste mit 6 Kontaktschrauben, 3 Eingängen

(+, – und Schirmung) und geschleiften 3 Ausgängen (+, – und Schirmung), integrierter End-Abschlusswiderstand;

-PC-Schnittstelle 9-poliger D-Sub-Stecker

-Datenschnittstelle RS-232 9-polige D-Sub-Buchse für Allegiant-Schnittstelle RS-232

-Datenschnittstelle RS-485 9-polige D-Sub-Buchse für Allegiant-Schnittstelle RS-485

-Durchgeschleifte Datenschnittstelle RS-4851

-9-polige D-Sub-Buchse für Datenschnittstelle zu hintereinander geschalteter LTC 8016-Einheit;

-Netzkabel Zwei (2) abnehmbare 3-polige IEC-Kabel mit geerdetem Stecker, 1,83 m lang; einer mit europäischem und einer mit nordamerikanischem Stecker

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Betriebs- 0 °C bis +50 °C

Lagerung –10 °C bis +70 °C

Feuchtigkeit 0 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Mechanische Daten

Aufbau Stahlgehäuse mit Blechabdeckung und Kunststoffblende

Farbe Anthrazitfarbenes Gehäuse

Abmessungen

(H x B x T)

440 x 305 x 40 mm

Gewicht 3,8 kg

Rackmontagesatz (im Lieferumfang

enthalten)

Für die Montage eines Geräts in einem EIA-Rack

mit 19 Zoll.

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	LTC 8016/90	   __________		__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________