|  | Steuerbare HD-Kamera 1080p |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HD PTZ-Kamera mit 30x Motorzoomkameramodul. Es ist Schutzklasse IP68 für dauerndes Untertauchen notwendig. Eine plane Frontscheibe und ein Scheibenwischer aus langlebigem Silikon müssen für klare Sicht auch bei Regen und Schnee sorgen. Die Kamera muss darüber hinaus mit einer Scheibenwaschmöglichkeit ausgestattet werden können. Das massive Aluminiumgussgehäuse ist pulverbeschichtet in schwarz (RAL9005), grau (RAL7001 oder weiß (RAL9010), zusätzlich korrosionsgeschützt, so dass der Einsatz selbst in salzhaltiger Atmosphäre möglich ist. Die Montage muss sowohl aufrecht, hängend und stehend abgewinkelt möglich sein, damit die Basis des Montagemasts überwacht werden kann. Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung ist ein verstellbares Regen/Sonnendach vorzusehen. Die Kamera muss mit mitschwenkender LED-Beleuchtung im Infrarot- und Weißlichtbereich ausgestattet werden können. Die Detektion von Personen muss in absoluter Dunkelheit bis zu einer Entfernung von 450m erfolgen können. Die Signalübertragung erfolgt über Ethernet (optional Lichtwellenleiter) und muss ONVIF Profil-S und Profil-G konform sein. Die Spannungsversorgung muss über Netzwerk und 24V AC erfolgen können. Die Kamera muss selbstständig, ohne Zugriff über Netzwerk, Objekte verfolgen können. Bereiche in denen keine Verfolgung stattfinden soll, müssen ausblendbar sein. Videobildanalyse zur automatischen Erkennung von Linienquerung, Routenverfolgung, Herumlungern, Bereichsverletzung, usw. muss integriert sein. Die Detektion von Objekten muss auch während der Bewegung der Kamera erfolgen. Mit Natrium-Dampf-Lampen beleuchtete Objekte müssen in ihrer natürlichen Farbe dargestellt werden. Schwenkbewegungen müssen mit mindestens 120°/Sekunde durchgeführt werden können. Die Kamera muss in der Lage sein senkrecht nach unten und senkrecht nach oben blicken zu können. Abgespeicherte Vorpositionen und Privatzonen sind notwendig. Die Kamera muss über eine Funktion zur Bildstabilisierung verfügen, die sowohl horizontale als auch vertikale Bewegungen ausgleicht. Die maximale Verzögerung bei 60 Bilder/Sekunde darf typischerweise nicht mehr als 200ms betragen. Die Farbe von Masken für Privatzonen muss sich automatisch an die Umgebung anpassen, so dass ein harmonischeres Bild entsteht. Schutzart: IP68 / NEMA6P Mechanisch: IK10 Salznebel: ASTM B117 Privatzonen: 24 Sensor: 1/2,8-Zoll 1945 x 1097 (2,13 MP) Auflösung: 1080p30 (1920x1080, 60IPS) HD-Standard: SMPTE 274M-2008 SMPTE 296M-2001 Streams: 2 x H.264/H.265 + MJPEG GOP-Struktur I, IP, IBP, IBBP Verzögerung (IP) 200 ms (60 IPS) Brennweite: 4,3-129 mm SN-Verhältnis: > 55dB Dynamischer Bereich: 120dB Filter: Automatischer IR-Cut-Filter Fokus: Automatisch oder manuell Zoom: 30-fach plus 12-fach digital Empfindlichkeit: 0,0077 Lux (Tag) 0,0008 Lux (Nacht) Vorpositionen: 256 Privatzonen: 24 (variabler Farbe, 3,4,5-eckig) Internetprotokolle: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, TSP, FTP, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (v1,MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selftHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication Konforme Steuerung: Bosch, ONVIF Profil-S,NTCIP Schwenkwinkel: 360° kontinuierlich Schwenkgeschw.: Bis zu 120°/s Neigungswinkel: 320° Positioniergenauigkeit: +- 0,06° Spannungsversorgung: 24V AC und HighPoE+ Leistungsaufnahme: 40 W / 70W mit Strahlern Gehäuse: Aluminium Maximale Windlast: 241km/h (Böen 290km/h) Windangriffsfläche: maximal 0,044m² Vibrationstest: IEC60068-2-6 Fc 20m/s² (2g) Stoßtest: IEC60068-2-6 Ea (20g) Abmessungen: 212 x 360 x 180 mm Betriebstemperatur: -40 bis +60°C |  |  |
|  | angebotenes Fabrikat: Bosch angebotener Typ: MIC-7502-Z30_ Gleichwertig oder besser: Fabrikat: Typ: |  |  |