# Netzwerkkamera DINION IP 5000  – 1080p Tag/Nacht-IP-Kamera

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für SDHC und SDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 1080p-Auflösung bei 30 Bilder/Sekunde zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Kamera muss über einen analogen PAL/NTSC-Ausgang verfügen, der parallel zum Netzwerkanschluss genutzt werden kann.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Sensor:	1/2,7-Zoll CMOS (1920 x 1080)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	99,6kBit/Sek. bis 10MBit/Sek. einstellbar

Videoauflösung	maximal 1080p (1920 x 1080 bei 30 Bildern/s)

HD-Standard:	296M-2001 und SMPTE 274M-2008

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	Min. 120 ms, Max. 340 ms

Netzwerkprotokolle:	RTP, RTSP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP,

HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP,

SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL, AES (optional)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und lokalem Monitorausgang

Empfindlichkeit:	0,25 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0,05 Lux (Nachtmodus)

Dynamischer Bereich:	76 dB

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	vier Bereiche

Audio:	line-in und line-out, integriertes Mikrofon

G.711, AAC 8kHz Abtastrate

Alarmausgang:	24 VAC oder +30 VDC max.

Last 1 A max

Alarmeingang:	0 bis 3,3 VDC

Objektiv:	3,3-12mm (NBN-50022-V3)

Objektivfassung:	CS-Mount (C mit Adapter)

Objektive:	manuell Blende,

Spannungsgesteuert (AIS),

Stromversorgung:	PoE (IEEE 802.3af (802.3at Type 1, class 1), 3,2W

12VDC +-10%,  3,2W

Anschlüsse:	Objektivanschluss 4pol EIA-J Buchse

Relais Ein/ Ausgang steckbare Klemmanschlüsse

steckbare Spannungsversorgung Klemmanschlüsse

Ethernet

Befestigung:	¼“ -20 UNC Gewinde oben und unten (isoliert)

Gehäuse:	RAL 9017, Aluminium

Abmessungen:	64 x 55 x 111mm (BxHxT, ohne Objektiv)

Gewicht:	0,55kg

Betriebstemperatur:	-30 bis +50°C

Sicherheit:	EN60950-1

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NBN-50022-C		__________	__________

NBN-50022-V3

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________