# Netzwerkkamera Dinion starlight 7000 1080p60

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht. Beide Umschaltpunkte sind unabhängig einstellbar.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit bis zu 1080p-Auflösung bei 60 Bilder/Sekunde zu liefern. Die Kamera muss in der Lage sein das Bild im Korridorformat ohne Auflösungsverluste zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Ein integrierter Lagesensor erkennt die Ausrichtung der Kamera.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Fokussierung muss automatisch erfolgen. Die Kamera muss über einen parallel nutzbaren analogen Videoausgang verfügen (PAL, NTSC).

Es muss die Verwendung von Nicht-IR-korrigierten Objektiven, ohne Verschiebung des Schärfepunktes möglich sein.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen. Die Sicherung von Zertifikaten muss in einem TPM erfolgen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Die Authentifizierung des Videodatenstroms muss über die zertifizierten Verfahren nach MD5, SHA-1 oder SHA-256 erfolgen.

Objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss integriert sein. Die Klassifizierung von Objekten muss automatisch erfolgen. Personen müssen schon bei einer Auflösung von 20 Pixeln/Meter detektiert werden. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. Objekte im Bild müssen automatisch oder auf Mausklick in einem Ausschnittsfenster verfolgt werden. Objekte auf Wasserflächen müssen zuverlässig erkannt werden.

Sensor:	1/2,8-Zoll CMOS (1920 x 1080)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	1900 kb/s (1080p60, typisch)

Videoauflösung	maximal 1920 x 1080 (2,1MP)

HD-Standard:	SMPTE 296M-2001 und SMPTE 274M-2008

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	< 55ms (1080p60)

Voralarmspeicher:	60s (RAM)

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, 
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und analogen Videoausgang

Empfindlichkeit:	0,0069 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0,0008 Lux (Nachtmodus)

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF, Intelligent (Objekte)

Privatzonenmaskierung:	acht Bereiche

Dynamischer Bereich:	120 dB extended dynamic mode

110 dB nach IEC 62676 Part 5

Kameralatenz:	< 55ms (1080p60)

Audio:	line-in und line-out

G.711, AAC, L16

Analoger Videoausgang:	PAL/NTSC, 1Vss, überspannungsgeschützt)

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingänge:	2 x +5 VDC bis +40 VDC

Serielle Schnittstelle:	RS232/422/485 zur PTZ-Steuerung

Objektivfassung:	CS-Mount (C mit Adapter)

Objektive:	manuell Blende,

Spannungsgesteuert (AIS),

Stromversorgung:	PoE (Power over Ethernet nach IEEE 802.3af Type 1)

Power Level: Klasse 3

12VDC +-10%

Bedienelemente:	Taste für Navigation im On-Screen Menü

Anschlüsse:	Objektivanschluss 4pol EIA-J Buchse

Relais Ein/ Ausgang steckbare Klemmanschlüsse

steckbare Spannungsversorgung Klemmanschlüsse

Ethernet

Befestigung:	¼“ -20 UNC Gewinde oben und unten (isoliert)

Gehäuse:	RAL 9007, Aluminium

Abmessungen:	78 x 66 x140mm (BxHxT)

Gewicht:	0,69kg

Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C

Sicherheit:	EN60950-1

Kompatibilität:	ONVIF Profile S
	ONVIF Profile G

ONVIF Profile Q

GB/T 28181

Videobildanalyse:	zuverlässig bei jedem Wetter und wackelnder Befestigung

kombinierbare Alarmregeln u.a. Linienquerung,

Herumlungern, Objekte im Feld, Zählen, zurückgelassenen

Objekte. Gesichtserkennung und Erkennung von Objekten

auf Wasserflächen. Schutz von Exponaten.

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NBN-73023-BA		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Netzwerkkamera Dinion starlight 7000 720p60

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht. Beide Umschaltpunkte sind unabhängig einstellbar.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit bis zu 720p-Auflösung bei 60 Bilder/Sekunde zu liefern. Die Kamera muss in der Lage sein das Bild im Korridorformat ohne Auflösungsverluste zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Ein integrierter Lagesensor erkennt die Ausrichtung der Kamera.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Fokussierung muss automatisch erfolgen. Die Kamera muss über einen parallel nutzbaren analogen Videoausgang verfügen (PAL, NTSC).

Es muss die Verwendung von Nicht-IR-korrigierten Objektiven, ohne Verschiebung des Schärfepunktes möglich sein.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen. Die Sicherung von Zertifikaten muss in einem TPM erfolgen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Die Authentifizierung des Videodatenstroms muss über die zertifizierten Verfahren nach MD5, SHA-1 oder SHA-256 erfolgen.

Objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss integriert sein. Die Klassifizierung von Objekten muss automatisch erfolgen. Personen müssen schon bei einer Auflösung von 15 Pixeln/Meter detektiert werden. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. Objekte im Bild müssen automatisch oder auf Mausklick in einem Ausschnittsfenster verfolgt werden. Objekte auf Wasserflächen müssen zuverlässig erkannt werden.

Sensor:	1/2,8-Zoll CMOS (1280 x 720)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	1400 kb/s (1080p60, typisch)

Videoauflösung	maximal 1280 x 720 (1MP)

HD-Standard:	SMPTE 296M-2001

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	< 55ms (720p60)

Voralarmspeicher:	60s (RAM)

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, 
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und analogen Videoausgang

Empfindlichkeit:	0,0069 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0,0008 Lux (Nachtmodus)

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF, Intelligent (Objekte)

Privatzonenmaskierung:	acht Bereiche

Dynamischer Bereich:	120 dB extended dynamic mode

110 dB nach IEC 62676 Part 5

Kameralatenz:	< 55ms (1080p60)

Audio:	line-in und line-out

G.711, AAC, L16

Analoger Videoausgang:	PAL/NTSC, 1Vss, überspannungsgeschützt)

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingänge:	2 x +5 VDC bis +40 VDC

Serielle Schnittstelle:	RS232/422/485 zur PTZ-Steuerung

Objektivfassung:	CS-Mount (C mit Adapter)

Objektive:	manuell Blende,

Spannungsgesteuert (AIS),

Stromversorgung:	PoE (Power over Ethernet nach IEEE 802.3af Type 1)

Power Level: Klasse 3

12VDC +-10%

Bedienelemente:	Taste für Navigation im On-Screen Menü

Anschlüsse:	Objektivanschluss 4pol EIA-J Buchse

Relais Ein/ Ausgang steckbare Klemmanschlüsse

steckbare Spannungsversorgung Klemmanschlüsse

Ethernet

Befestigung:	¼“ -20 UNC Gewinde oben und unten (isoliert)

Gehäuse:	RAL 9007, Aluminium

Abmessungen:	78 x 66 x140mm (BxHxT)

Gewicht:	0,69kg

Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C

Sicherheit:	EN60950-1

Kompatibilität:	ONVIF Profile S
	ONVIF Profile G

ONVIF Profile Q

GB/T 28181

Videobildanalyse:	zuverlässig bei jedem Wetter und wackelnder Befestigung

kombinierbare Alarmregeln u.a. Linienquerung,

Herumlungern, Objekte im Feld, Zählen, zurückgelassenen

Objekte. Gesichtserkennung und Erkennung von Objekten

auf Wasserflächen. Schutz von Exponaten.

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NBN-73013-BA		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________