# Netzwerkdomekamera für Außen 720p (1,3MP) Tag/Nacht

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 720p-Auflösung bei 30 Bilder/Sekunde zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Kamera muss über einen analogen Videoausgang verfügen, auf dem permanent, parallel zum Netzwerkzugriff, das Bild als analoges PAL/NTSC Signal ausgegeben werden kann.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden. Die Kamera muss vollständig ONVIF Profil S konform sein.

Sensor:	1/2,7-Zoll CMOS (1280 x 960)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	1200 kbps bei 720p30 (optimiert)

Videoauflösung	maximal 1,3MP (1280 x 960 bei 30 Bildern/s)

HD-Standard:	SMPTE 296M-2001

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Min. Verzögerung:	120ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, 
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x, DNS, DNSv6, 
DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication.

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver

Empfindlichkeit:	0,24 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0,05 Lux (Nachtmodus)

Dynamischer Bereich:	76dB

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	8 Bereiche

Audio:	line-in und line-out

AAC, G.711, L16

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingang:	+5 VDC

Objektiv:	3-10 mm mit spannungsgesteuerter Blende

3-Achsen Einstellung:	350º / 130º / 330º (Drehen/Neigen/Rotieren)

Stromversorgung:	IEEE 802.3af (802.3at Type 1)
	Power level: Class 1

12VDC +-10%

Leistungsaufnahme:	3,8W max

Anschlüsse:	Ethernet RJ-45

Audio: Klinke

Video: SMB-Stecker

Steuersignale: Klemmen

Gehäuse:	Aluminium RAL 9004, RAL 9010

Abmessungen:	145 x 131mm ( ø x H)

Gewicht:	1,102kg

Betriebstemperatur:	-30 bis +50°C

Umweltklasse:	EN 50130-5

Sicherheit:	EN60950-1

Konformität:	ONVIF Profil S

GB/T 28181

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDN-41022-V3		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Netzwerkdomekamera für Außen 720p (1,3MP) Tag/Nacht IR

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung und aktiver Infrarotbeleuchtung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht. Die integrierten Leuchtdioden beleuchten die Szene nahezu unsichtbar.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 720p-Auflösung bei 30 Bilder/Sekunde zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Kamera muss über einen analogen Videoausgang verfügen, auf dem permanent, parallel zum Netzwerkzugriff, das Bild als analoges PAL/NTSC Signal ausgegeben werden kann.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden. Die Kamera muss vollständig ONVIF Profil S konform sein.

Sensor:	1/2,7-Zoll CMOS (1280 x 960)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	1200 kbps bei 720p30 (optimiert)

Videoauflösung	maximal 1,3MP (1280 x 960 bei 30 Bildern/s)

HD-Standard:	SMPTE 296M-2001

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Min. Verzögerung:	120ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, 
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x, DNS, DNSv6, 
DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication.

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver

Empfindlichkeit:	0,24 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0 Lux (Nachtmodus)

Dynamischer Bereich:	76dB

Reichweite IR:	15m

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	8 Bereiche

Audio:	line-in und line-out

AAC, G.711, L16

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingang:	+5 VDC

Objektiv:	3-10 mm mit spannungsgesteuerter Blende

3-Achsen Einstellung:	350º / 130º / 330º (Drehen/Neigen/Rotieren)

Stromversorgung:	IEEE 802.3af (802.3at Type 1)
	Power level: Class 1

12VDC +-10%

Leistungsaufnahme:	6,3W max

Anschlüsse:	Ethernet RJ-45

Audio: Klinke

Video: SMB-Stecker

Steuersignale: Klemmen

Gehäuse:	Aluminium RAL 9004, RAL 9010

Abmessungen:	145 x 131mm ( ø x H)

Gewicht:	1,102kg

Betriebstemperatur:	-30 bis +50°C

Umweltklasse:	EN 50130-5

Sicherheit:	EN60950-1

Konformität:	ONVIF Profil S

GB/T 28181

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDI-41022-V3		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________