# Netzwerkkamera FLEXIDOME panoramic 7000 MP – 12MP

360° Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Ein volles 360° Bild mit 2640 x 2640 Pixeln bei 30 Bildern/Sekunde und zusätzlich einen Stream mit 800x800 Pixeln zu liefern. Alternativ muss die Kamera mehrere virtuelle Kameras als Ausschnitte und ohne die sonst üblichen Verzerrungen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen.

Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Eine objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss in der Kamera integriert sein. Es müssen 8 Regeln parallel überwacht werden können. Gefordert werden u.a. mehrfache Linienüberquerung, Objekt im Feld, Routenverfolgung, zurückgelassene Objekte, Herumlungern. Die Kamera muss selbstständig Objekte zählen. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. [F0A]

Sensor:	1/2,3-Zoll CMOS (12 Megapixel)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	optimierte Bitrate von 6000kb/s für 2640x2640 Pxl (30 B/s)

Videoauflösung	maximal 7MP (2640x2640 bei 30 Bildern/sec) bzw.

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	Min. 120 ms, Max. 340 ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (optional)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und lokalem Monitorausgang

Empfindlichkeit:	0,55Lux (Farbmodus)

(30IRE, F2.8)	0.18Lux (Nachtmodus)

Dynamik	92+16dB (gemessen nach ISO 21550)

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	acht Bereiche

Audio:	line-in und line-out

Mikrofon (permanent deaktivierbar)

G.711, AAC 8kHz Abtastrate

Objektiv:	integriertes Festfokusobjektiv mit

1,6mm Brennweite

Stromversorgung:	PoE (IEEE 802.3af (802.3at Type 1))

Anschlüsse:	Ethernet

Befestigung:	Einbau, Aufbau oder Rohrmontage (Zubehör)

Gehäuse:	Kunststoff IK6

Abmessungen:	158 x 33 (DxH)

Gewicht:	0,445kg

Betriebstemperatur:	-20 bis +40°C

Sicherheit:	EN60950-1

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NIN-70122-F0		__________	__________

NIN-70122-F0A		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Netzwerkkamera FLEXIDOME panoramic 7000 MP – 12MP

180° Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Ein volles 180° Bild mit 3640 x 2160 Pixeln bei 30 Bildern/Sekunde zu liefern. Alternativ muss die Kamera mehrere virtuelle Kameras als Ausschnitte und ohne die sonst üblichen Verzerrungen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen.

Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Eine objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss in der Kamera integriert sein. Es müssen 8 Regeln parallel überwacht werden können. Gefordert werden u.a. mehrfache Linienüberquerung, Objekt im Feld, Routenverfolgung, zurückgelassene Objekte, Herumlungern. Die Kamera muss selbstständig Objekte zählen. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. [F1A]

Sensor:	1/2,3-Zoll CMOS (12 Megapixel)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	optimierte Bitrate von 6000kb/s für 3640 x 2160  Pxl (30 B/s)

Videoauflösung	maximal 8MP (3640 x 2160  bei 30 Bildern/sec) bzw.

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	Min. 120 ms, Max. 340 ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (optional)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und lokalem Monitorausgang

Empfindlichkeit:	0,46Lux (Farbmodus)

(30IRE, F2.8)	0.15Lux (Nachtmodus)

Dynamik	92+16dB (gemessen nach ISO 21550)

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	acht Bereiche

Audio:	line-in und line-out

Mikrofon (permanent deaktivierbar)

G.711, AAC 8kHz Abtastrate

Objektiv:	integriertes Festfokusobjektiv mit

1,6mm Brennweite

Stromversorgung:	PoE (IEEE 802.3af (802.3at Type 1))

Anschlüsse:	Ethernet

Befestigung:	Einbau, Aufbau oder Rohrmontage (Zubehör)

Gehäuse:	Kunststoff IK6

Abmessungen:	158 x 33 (DxH)

Gewicht:	0,445kg

Betriebstemperatur:	-20 bis +40°C

Sicherheit:	EN60950-1

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NIN-70122-F1		__________	__________

NIN-70122-F1A		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________