# Netzwerkkamera Flexidome VR – 1080p HDR RD Tag/Nacht-IP-Kamera

HD Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 1080p-Auflösung bei 30 Bilder/Sekunde zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Fokussierung muss automatisch erfolgen. Die Brennweite muss über Netzwerk einstellbar sein. Die Kamera muss über einen Videoserviceausgang verfügen, sodass Schärfe und Bildausschnitt ohne einen PC festgelegt werden können.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Durch ein sich selbst kontinuierlich bewegendes Element im Bild, lässt sich nachweisen, dass das dargestellte Bild nicht eingefroren ist (Liveticker). Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Die Kamera muss vollständig ONVIF Profil S konform sein.

Objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss integriert sein. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. Objekte im Bild müssen automatisch oder auf Mausklick in einem Ausschnittsfenster verfolgt werden.

Die Kamera muss über einen analogen PAL, BNC Ausgang verfügen der parallel zum Netzwerkstream das Videobild liefert.

Sensor:	1/3-Zoll CMOS (1920 x 1080)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	99,6kBit/Sek. bis 10MBit/Sek. einstellbar

Videoauflösung	maximal 1080p30 (1920 x 1080 bei 30 Bildern/s)

HD-Standard:	SMPTE 274M-2008 und 296M-2001

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	Min. 120 ms, Max. 240 ms

Netzwerkprotokolle:	RTP, RTSP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP,

HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP,

SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL, AES (optional)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und lokalem Monitorausgang

Empfindlichkeit:	0,25 Lux (Farbmodus)

(30IRE)	0,08 Lux (Nachtmodus)

Dynamik:	90dB

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	vier Bereiche

Audio:	line-in und line-out

G.711, AAC 8kHz Abtastrate

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingänge:	2 x +5 VDC bis +40 VDC

Objektiv	3-9 mm mit spannungsgesteuerter Blende

10-23mm mit spannungsgesteuerter Blende

Stromversorgung:	PoE (IEEE 802.3at Type-2)

12VDC +-10%

24VAC +-10%

Leistungsaufnahme:	7,2W

Bedienelemente:	Taste für Navigation im On-Screen Menü

Anschlüsse:	Kabelenden außer:

Ethernet RJ-56

BNC-Stecker

Gehäuse:	Aluminium

Abmessungen:	158 x 141mm (85mm Einbau) ( ø x H)

Gewicht:	0,85kg

Schutzart:	IP66

Schlagschutz;	IK10

Betriebstemperatur:	-30 bis +50°C

Sicherheit:	EN60950-1

Konformität:	ONVIF Profil S

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NIN-932V-XXIP		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________