|  | Infrarot-Bildwandler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vielseitiger Infrarot-Bildwandler mit 20-Bit Signalverarbeitung und 120dB Dynamik. Die Nachtsicht muss in absoluter Dunkelheit bis 160m gegeben sein. Die Gegenlichtkompensation muss dynamisch ohne über- bzw. unterbelichtete Bildteile erfolgen. Die Ausblendung einzelner Bildteile muss in der Kamera konfigurierbar sein. Die Übertragung des Videosignals muss bis zu 1000m über Koaxialkabel möglich sein. Die Infrarotbeleuchtung muss dauerhaft konstant gehalten sein und darf auch nicht bei Änderung der Umgebungstemperatur schwanken. Der Test der Übertragungsleitung muss durch Aktivierung eines internen Testbildgenerators möglich sein. Die Parametrierung muss über lokale Tasten und von Ferne über das Koaxialkabel erfolgen. Alle Kabel müssen intern verlegt sein. Schutzart: IP67 Schlagfestigkeit: IK10 Vibrationsfestigkeit: EN60068-2-6 Sonneneinstrahlung: MIL-STD-810F Sensor: 1/3-Zoll Auflösung: 540 TV Linien Empfindlichkeit: 0,015 Lux bei F1.2 (Tag) 0,006/0 Lux bei F 1.2 (Nacht) Brennweite: 5-50mm mit Blendenregelung SN-Abstand: > 50dB Dynamikbereich: 120dB IR-Beleuchtung: Hochleitungs-LEDs fotozellengesteuert Wellenlänge: 850nm (VEI‑308V05‑12W) 940nm (VEI‑309V05‑12W) Spannungsversorgung: 12 VDC/24 VAC (± 10%) Leistungsaufnahme: 35W (max.) Gehäuse: Aluminium Oberfläche: RAL9010 lackiert Abmessungen: 402 x 193 x 411 mm Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C |  |  |
|  | angebotenes Fabrikat: Bosch angebotener Typ: VEI‑308V05‑12W (850nm) VEI‑309V05‑12W (940nm) Gleichwertig oder besser: Fabrikat: Typ: |  |  |