# 4-Kanal Videotranscoder

4-Kanal Video-Transcoder für zwei unabhängige H.264 Datenströme. Ermöglicht den Zugriff auf vier Full HD Kameras über schmalbandige Netzwerke. Zwei gleichzeitige, unabhängige Transcoderkanäle. Die elektronische PTZ Funktion (RoI) ermöglicht interessante Bereiche aus dem Gesamtbild zu übertragen. Das Gerät ist H.264 kompatibel und ermöglicht H.264 Streaming über das Internet. Gleichzeitig können die vier HD Kameras auf einer CF-Karte aufgezeichnet werden. Integrierte forensische Suchfunktion auf z.B. Linienüberquerung. Flüssige Übertragung mit 25 Bildern pro Sekunde über DSL, ISDN, 3G. Schwenk/Neige/Zoom-Steuerung der angeschlossenen Kameras.

Umfangreiche Überwachungsfunktionen sorgen für sicheren Betrieb. Die Alarm-Eingänge, der Relaisausgang und ein Alarm Task Editor ermöglichen erweiterte Automatisierungsfunktionen. Bilder und Sequenzen können auf einen FTP-Server und/oder nach Dropbox exportiert werden. Der Netzwerkanschluss erfolgt über einen 10/100BaseT Anschluss.

Die Videos müssen direkt auf eine CF-Karte,oder ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Die Wiedergabe muss auch über Verbindungen mit geringer Bandbreite und ohne Auflösungsverlust möglich sein. Dazu ist eine Transkodierung zwingend erforderlich. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein.

Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen. Die Zeitsynchronisierung über SNTP muss auf 0,35 Mikrosekunden genau sein.

Datenrate pro Kanal	9,6kBit/Sek. bis 10MBit/Sek.

Kompression	H.264 Main Profile, H.264 Baseline (ISO/IEC14496-10), 
M-JPEG, JPEG

Gesamtverzögerung (IP)	max. 120ms

Bildrate	1 bis 25 (30) Bilder pro Sekunde

Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,

IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,

DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x ,

SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver

Bedienung, Recherche	iPad App, Browser

Forensische Suche	jede Bewegung, Objekt im Feld, Linienquerung, aufgezeichnete Alarme

Datenexport	FTP, Dropbox, lokale Festplatte

Interner Videospeicher	CF-Karte Typ I/II (optional)

Relaisausgang 	1 x 30V, max. 200 mA

Datenschnittstellen	1x RS-232/RS-422/RS-485 (Federklemmen)

Ethernet	1 x 10/100Base-T, automatische Erkennung, halb-/vollduplex, RJ45

Passwortschutz	3-stufig

Betriebsspannung	12Volt DC

Leistungsaufnahme	Max. 9W

Temperaturbereich	0 bis +50°C Umgebungstemperatur

Gehäuse	Aluminium

Farbe	Schwarz

Abmessungen (HxBxT)	38 x 146 x 183 mm

Gewicht	Ca. 0,6kg

Konformität	ONVIF 1.02, ONVIF Profile S 
und alle anwendbaren Funktionen von ONVIF 2.2

Lieferumfang	Installationsanleitung, CD-Rom mit Handbuch und Software, Netzteil

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	VJT-XTCXF			__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________