BOSCH DINION IP starlight 8000 MP

CARATTERISTICHE TECNICHE

La telecamera IP dovrà essere “true day/night” con filtro meccanico e back focus motorizzato, attivabile in automatico o in remoto, e dovrà essere basata sulla recente tecnologia starlight al fine di garantire una perfetta visibilità notturna ed una riduzione dell’effetto “Motion Blur” in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la telecamera IP dovrà al contempo garantire eccezionali prestazioni in termini di gamma dinamica (WDR) “Wide Dynamic Range” ed in termini di risoluzione 5 Mega Pixel (MP) in tempo reale 25/30 IPS, con formati di visualizzazione selezionabile tra 4:3 e 16:9.

Nonostante la richiesta di offrire immagini in tempo reale alla risoluzione di 5 MP, la telecamera IP dovrà garantire una ottimizzazione dell’occupazione della banda e dei dischi rigidi grazie ad una gestione dinamica del rumore (intelligent Noise Reduction iDNR) basata sul contenuto video (Content Based Image Technology C-BIT). Tale tecnologia si basa su una stretta collaborazione tra il sistema di Motion+ e/o Intelligent Video Analysis (IVA) a bordo camera ed il processore DSP.

La telecamera IP dovrà avere un sensore CMOS di dimensione 1/1.8”, al fine di garantire un elevata sensibilità, ed una risoluzione di 5.5 MP. Il sistema di compressione video dovrà essere H.264 Main Profile e MJPEG. Inoltre, sarà possibile effettuare Image Posting su FTP server e Dropbox,a tempo, su allarme e su face detection.

Inoltre la telecamera dovrà essere dotata di Intelligent Video Analysis (IVA) a bordo camera e gli algoritmi di analisi dovranno essere dello stesso costruttore della telecamera così da offrire un unico punto di competenza sul prodotto. Tale scelta, eviterà l’impiego di altre risorse hardware e software.

La telecamera IP dovrà gestire in completa autonomia, cioè anche in assenza di server e software di rete, l’invio degli eventi di analisi IVA e/o motion+ oltre essere dotata di 10 tipologie di profili di comportamento che ne regolino il comportamento a fasce orario su calendario settimanale. Tali profili consentiranno di adattare le prestazioni della camera al meglio sia di giorno che di notte, riducendo la necessità di calibrazioni a campo e problemi di illuminazione.

La telecamera IP sarà liberamente configurabile anche tramite Web browser, senza l’obbligo di utilizzo di software di configurazione del prodotto, per tale ragioni tutte le configurazioni dovranno anche essere possibili tramite Web browser. Ai fini della sicurezza la telecamera IP offrirà 3 livelli di accesso: service, user, live, e supporterà l’autenticazione tramite RADIUS 802.1x (Remote Authentication Dial In User Service) server. Inoltre, la telecamere IP dovrà avere a bordo il certificato SSL in caso di connessioni HTTPS ed offrire la possibilità di criptatura AES a 128bit.

La telecamera IP dovrà supportare il protocollo iSCSI  per permettere l’invio diretto del flusso video all’unità di archiviazione di rete. In questo caso sarà la telecamera IP a gestire in piena autonomia la registrazione con profili di registrazioni attivabili a tempo. Inoltre, la telecamera IP dovrà permettere anche l’utilizzo di memorie microSD (SDHC e SDXC) all’interno del box camera. L’utilizzo della registrazione locale non dovrà influire in alcun modo sulle prestazioni della telecamera. La microSD avrà lo scopo di proteggere il video da eventuali buchi di rete e supportare la funzione Automatic Network Replenishment (ANR), cioè il recupero dei dati nell’archivio centrale in piena autonomia.

La telecamera IP dovrà permettere le funzioni OSD con allarme e testo personalizzabile fino a 31 caratteri. Le sorgenti di allarme dovranno essere: ingresso fisico di allarme, 4 ingressi virtuali, motion +, intelligent Video Analisys (IVA), audio detection e tamper detection. Le sorgenti di allarme dovranno essere associabili ai profili cosi da poterli attivare e disattivare dalla telecamera in piena autonomia senza la necessità di server e software centrali.

La telecamera IP dovrà avere 4 aree indipendenti di privacy mask. Inoltre, tramite l’analisi dei pixel dovrà automaticamente compensare il contrasto della scena (back light) senza la necessità di definire un’area, tale funzione di intelligent Auto Exposure (iAE) migliorerà automaticamente e dinamicamente l’esposizione permettendo di vedere oggetti scruti in situazioni di forte sovraesposizione.

La telecamera IP sarà alimentata a +12 VDC o tramite Power over Ethernet (IEEE 802.3af) ed il consumo dovrà essere uguale o inferiore a 9W. La telecamera IP dovrà avere in grado di protezione IP66 ed un range di temperatura da -20° a +50°C (dati senza custodia).

Inoltre, sarà possibile collegare alla telecamere un audio bidirezionale full duplex (compressione G.711, AAC e L16).

| Alimentazione |
| --- |
| Alimentazione | 12 VDC Power-over-Ethernet 48 VDC nominal |
| Assorbimenti | 500 mA (12 VDC) 175 mA (PoE 48 VDC) |
| Consumi | 9 W |
| PoE | IEEE 802.3af (802.3at Type 1) Class 3 |

| Sensore |
| --- |
| Tipo | 1/1.8” CMOS |
| Pixel | 5.5 MP |

| Video performance - Dynamic range |
| --- |
| 5MP (4:3) mode | 97 dB WDR (97+16 dB con iAE) |
| 5MP (16:9) mode | 97 dB WDR (97+16 dB con iAE) |
| 1080p mode | 103 dB WDR (103+16 dB con iAE) |

| Video performance – Sensibilità (3200K, 89% riflessione, 30% IRE, F1.2) |
| --- |
| Colore 5MP mode | 0.0121 lx |
| Colore 1080p mode | 0.00825 lx |
| Mono 5MP mode | 0.004 lx |
| Mono 1080p mode | 0.00275 lx |

| Video streaming |
| --- |
| Compressione | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M- JPEG, JPEG |
| Streaming | Multipli configurabili H.264 e M-JPEG, Regions of Interest (ROI) |
| Overall IP Delay | Min. 120 ms, Max. 340 ms |
| GOP struttura | IP, IBP, IBBP |
| Intervallo codifica | 1 a 30 ips |

| Formati e risoluzioni supportati |
| --- |
| 5MP (16:9) | 2992 X 1680 |
| 5MP (4:3) | 2704 X 2032 |
| 1080p HD | 1920 X 1080 |
| 720p HD | 1280 x 720 |
| Upright 9:16 (cropped) |  |
| D1 4:3 (cropped) | 704 x 480 |
| 480p SD | Encoding: 704 x 480; Displayed: 854 x 480 |
| 432p SD | 768 x 432 |
| 288p SD | 512 x 288 |
| 240p SD | Encoding: 352 x 240; Displayed: 432 x 240 |

| Video |
| --- |
| Day/Night | Colore, Monocromatico, Auto |
| Immagine regolabile | Contrasto, Saturazione, Luminosità |
| Bilanciamento bianco | 2500 a 10000K, 4 modalità automatiche (Standard, SON/SOX, Basic, Dominant color), Manuale e Hold mode |
| Shutter | Automatic Electronic Shutter (AES) 1/25[30] a 1/150000 Fisso (1/25[30] a 1/15000) selezionabile Default shutter |
| Backlight compensation | Off, Auto, IntelligentAE (iAE) |
| Noise reduction | Intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) con regolazione temporale e spaziale |
| Contrast enhancement | On/off |
| Sharpness | Livello selezionabile |
| Privacy Masking | 4 aree |
| Video Motion Analysis | Intelligent Video Analysis |
| User modes | 10 modalità |
| Altro | Image flip, Pixel counter, Video watermarking, Display stamping |

| Audio |
| --- |
| Standard | G.711, 8 kHz sampling rate L16, 16 kHz sampling rate AAC-LC, 48 kHz sampling rate AAC-LC, 80 kHz sampling rate |
| Signal-to-Noise Ratio | >50 dB |
| Audio Streaming | Full-duplex / half duplex |

| Ingressi/Uscite |
| --- |
| Uscita analogica | SMB connector, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ohm (service only) |
| Audio in | 1 Vrms max, 18 kOhm typical, |
| Audio out | 0.85 Vrms at 1.5 kOhm typical, |
| Audio connettore | 3.5 mm mono jack |
| Allarme in | 2 ingressi |
| Allarme in attivazione | +5 VDC nominale; +40 VDC max. (< 0.5 V is low; > 1.4 V is high) |
| Allarme out | 1 uscita |
| Allarme out tensione | 30 VAC o +40 VDC max. Max 0.5 A continuo, 10VA (solo carico resistivo) |
| Ethernet | RJ45 |
| Porta dati | RS-232/422/485 |

| Local storage |
| --- |
| RAM | 10 s registrazione pre-allarmeg |
| Memory card slot | Supporto SDHC e SDXC microSD card |
| Registrazione | Continua, anello, evento/settimanale |

| Network |
| --- |
| Protocolli | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication. |
| Criptatura | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES |
| Ethernet | 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex |
| Connettore | RJ45 |
| Connettività | ONVIF Profile S, Auto-MDIX |

| Lenti |
| --- |
| Tipo | CS mount (C-mount con adattatore) |
| Connettore | Standard 4-pin DC-iris |
| Messa a fuoco | Motorizzato |
| Iris | Automatic |

| Meccanica senza obiettivo |
| --- |
| Dimensioni L x H x L | 78 x 66 x140 mm |
| Peso | 855 g |
| Colore | RAL 9006 |
| Tripod | Sotto e sopra 1/4-inch 20 UNC |

| Specifiche ambientali |
| --- |
| Temp. funzionamento | -20°C a +50°C (-4°F to 122°F) |
| Temp. stoccaggio | -30°C a +70°C (-22°F to +158°F) |
| Umid. Funzionamento | 20% a 93% RH |
| Umid. stoccaggio | 98% RH |
| Standard |  |
| Emissioni | EN 55022 Class B (2010), +AC (2011) FCC: 47 CFR 15, class B (2012-10-1) |
| Immunità | EN 50130-4 (PoE, +12 VDC)* (2011) EN 50121-4 (2006), +AC: (2008) |
| Allarmi | EN 50130-5 Class II (2011) |
| Sicurezza | EN 60950-1 UL 60950-1 (2nd edition) CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1 |
| Vibrazione | Camera con 500 g di obiettivo per IEC 60068-2-6 (5 m/s2, in funzionamento) |
| HD | 274M-2008 (Resolution: 1920x1080) |
| Rappresentazione colore | ITU-R BT.2020 |
| ONVIF conforme | EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 |