# Netzwerkkamera DINION IP ultra 8000 MP – 12MP Tag/Nacht-IP-Kamera

UHD 4K Netzwerkkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung für bestmögliche Bildqualität unter schwierigste Beleuchtungsbedingungen.

Im Nachtmodus schaltet die Kamera auf Schwarz/Weiß-Betrieb wobei ein IR-Filter mechanisch zur Seite geschwenkt wird. Dadurch wird die volle IR-Empfindlichkeit einer S/W-Kamera erreicht.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenstöme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Ein gegen Zugriff gesicherter Steckplatz für MicroSDXC-Karten, ermöglicht die Videoaufzeichnung auf bis zu 1,2 TB großen Speichern.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 8MP-Auflösung bei 30 Bilder/Sekunde zu liefern. Zusätzlich müssen auch nur I-Frames aufgezeichnet werden können. Zur Reduzierung der Bandbreite und des Speicherbedarfs muss H.264 Main Profile mit der GOP-Struktur IBBP verwendbar sein.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Kamera muss über einen Videoserviceausgang verfügen, sodass Schärfe und Bildausschnitt ohne einen PC beurteilt werden können.

Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen.

Die Kamera generiert zusätzlich zu den Videodaten sog. Metadaten die den Bildinhalt beschreiben und eine schnelle Durchsuchung des aufgezeichneten Videomaterials ermöglichen.

Bei Alarm können auf einem Standard-PC abspielbare Videoclips auf einen FTP-Server abgelegt werden.

Eine objektorientierte Videobildanalyse für den Innen- und Außenbereich muss in der Kamera integriert sein. Es müssen 8 Regeln parallel überwacht werden können. Gefordert werden u.a. mehrfache Linienüberquerung, Objekt im Feld, Routenverfolgung, zurückgelassene Objekte, Herumlungern. Die Kamera muss selbstständig Objekte zählen. Bilder von erkannten Gesichtern müssen automatisch auf FTP-Server oder Dropbox abgelegt werden. Objekte im Bild müssen automatisch oder auf Mausklick in einem Ausschnittsfenster verfolgt werden.

Sensor:	1/2,3-Zoll CMOS (12 Megapixel)

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Datenrate	optimierte Bitrate von 6000kb/s für 4K UHD (30 B/s)

Videoauflösung	maximal 12MP (4000 x 3000 bei 20 Bildern/sec) bzw.

4K UHD 8 MP (3840 x 2160 bei 30 Bildern/s)

HD-Standard:	SMPTE 2036-20012: 
Auflösung: 3840 x 2160 (UHDTV1)
4K UHD (2160p)

SMPTE 274M-2008

Auflösung: 1920x1080

Streams:	2 x H.264 + 1 x I-Frames + 1 x MJPEG

GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	Min. 120 ms, Max. 340 ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (optional)

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver und über Servicetaste und lokalem Monitorausgang

Empfindlichkeit:	0.11Lux (Farbmodus, 12MP, 4K UHD, F1.2)

(30IRE, F2.45)	0.037Lux (Nachtmodus, 12MP, 4K UHD, F1.2)

Dynamik	92+16dB (gemessen nach ISO 21550)

Identifikation nach 	93m (mit 35mm Objektiv)

EN 50132-7:	135m (mit 50mm Objektiv)

195m (mit 75mm Objektiv)

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, auto., halb-/vollduplex, RJ45

Elektronischer Shutter:	1/50 bis 1/50.000s, Flimmerfrei

Weissabgleich:	ATW 2.500 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:	ON/OFF

Privatzonenmaskierung:	vier Bereiche

Audio:	line-in und line-out

G.711, AAC 8kHz Abtastrate

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingänge:	2 x +5 VDC bis +40 VDC

Serielle Schnittstelle:	RS232/422/485 zur PTZ-Steuerung

Objektiv:	C/CS Mount Objektiv (Adapterring enthalten) P-Iris

Stromversorgung:	PoE (IEEE 802.3af (802.3at Type 1) Class 3)

12VDC +-10%

9W

Bedienelemente:	Taste für Navigation im On-Screen Menü

Anschlüsse:	Relais Ein/ Ausgang steckbare Klemmanschlüsse

steckbare Spannungsversorgung Klemmanschlüsse

Ethernet

Video über SMB-Anschluss

Befestigung:	¼“ -20 UNC Gewinde oben und unten

Gehäuse:	RAL 9006, Metallic Titanium

Abmessungen:	78 x 66 x140mm (BxHxT), ohne Objektiv

Gewicht:	0,690kg

Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C

Sicherheit:	EN60950-1

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NBN-80122-CA		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________